Утверждены

приказом Министра

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

от «25» июля 2008 года

№ 132

Требования промышленной безопасности по

устройству и эксплуатации лифтов

(ТУБЭЛ)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования устанавливают технические нормы, определяющие промышленную безопасность по:

1) устройству и установке электрических лифтов с приводом трения, приводом с барабаном или со звездочкой;

2) вводу в эксплуатацию и эксплуатации, техническому диагностированию лифтов и диспетчерскому контролю за работой лифтов.

Настоящие Требования не распространяются на лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности, на судах и иных плавучих средствах, на платформах для разведки и бурения на море, на самолетах и других летательных аппаратах.

2. Настоящие Требования направлены на обеспечение безопасности:

1) пользователей;

2) обслуживающего персонала;

3) лиц, осуществляющих контроль опасного производственного объекта;

4) людей, находящихся вне шахты лифта, машинного и блочного помещений (при их наличии) и защите объектов при использовании лифтов по назначению, их техническом обслуживании и ремонте.

3. Конструкция лифтового оборудования обеспечивает возможность его перемещения с применением грузоподъемных средств, если размеры, масса или форма оборудования не позволяют сделать это вручную.

4. Каждый поставляемый лифт (комплект лифтового оборудования, предназначенный для монтажа лифта на месте его эксплуатации) имеет следующий пакет документации:

1) паспорт лифта и прилагаемые к нему документы, в соответствии с приложением 1 к настоящим Требованиям:

монтажный чертеж;

принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы и электрическая схема соединений (электроразводки);

копия сертификата на лифт, противопожарные двери и другие элементы лифта;

копия разрешения на применение лифта.

Разработка дубликата утраченного паспорта выполняется специализированной по лифтам организацией, в соответствии с приложением 1 к настоящим Требованиям;

2) руководство по эксплуатации, включающее:

краткое описание лифта;

условия и требования безопасной эксплуатации лифта, в том числе: порядок технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования лифта;

методику безопасной эвакуации людей из кабины;

перечень быстроизнашиваемых деталей;

3) указание о сроке службы лифта:

инструкция по монтажу;

ведомость ЗИП – запасные части и приспособления (далее - ЗИП) – ведомость, содержащая сведения о запасных частях, инструменте, принадлежностях и материалах, которые по рекомендации изготовителя или поставщика могут быть включены в комплект поставки, определяемый заказчиком лифта при заключении контракта на его поставку;

ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, включенных в комплект поставки лифта;

перечень документации, поставляемой с лифтом.

Поставщик лифта контролирует комплектование и содержание документации.

Число комплектов документации при поставке нескольких лифтов одной модели определяются по соглашению между поставщиком и заказчиком лифта, но не менее 1 комплекта на 5 лифтов, при этом паспортом снабжается каждый лифт.

Лифты, поставляемые из других стран, комплектуются документацией на казахском и русском языках.

5. Допускается вносить изменения по расположению оборудования в монтажный чертеж организации, осуществляющей монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов, за исключением случая изменения поворота лебедки на 180 °.

Изменения заверяются подписью специалиста, печатью или штампом организации, внесшей изменения.

6. При обнаружении недостатков конструкции или дефектов изготовления лифтового оборудования претензии (рекламации) предъявляются к поставщику этого оборудования.

7. Конструкция лифта обеспечивает возможность эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта.

Эвакуацию необходимо осуществлять персоналу, обученному методике безопасной эвакуации людей.

8. Конструкция лифта обеспечивает возможность снятия кабины с ловителей одним из следующих способов:

1) вручную, посредством устройства, воздействующего на привод;

2) посредством электропривода;

3) посредством стационарных или переносных грузоподъемных средств.

9. Точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы в пределах ± 35 мм.

10. Отклонение рабочей скорости движения кабины от номинальной скорости не более 15 %.

Термины и их определения

11. Башмак - устройство, обеспечивающее положение узлов лифта относительно направляющих.

12. Блок отклоняющий (отводной, направляющий) - устройство, отклоняющее канат в требуемом направлении.

13. Блочное помещение - отдельное помещение для установки блоков.

14. Буфер - устройство для амортизации и остановки движущейся кабины (противовеса) при переходе крайних рабочих положений.

15. Ввод в эксплуатацию - событие, фиксирующее готовность лифта к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.

16. Вводное устройство - электротехническое устройство, основное назначение которого состоит в подаче и снятии напряжения с питающих линий на вводе в лифт.

17. Вид управления - совокупность способов подачи команд, управления при использовании лифта по назначению.

18. Внутреннее управление - вид управления, при котором команды управления на пуск лифта подаются только из кабины.

19. Гибкий тяговый элемент - элемент (канат, цепь, ремень), на котором подвешена кабина (противовес) и предназначенный для передачи тягового усилия.

20. Групповое управление - система управления совместной работой двух и более лифтов.

21. Команда управления - команда в системе управления, подаваемая пассажиром, пользующимся лифтом, или обслуживающим персоналом, или

формируемая самой системой управления.

22. Лебедка - электромеханическое устройство с электродвигателем, предназначенное для создания тягового усилия, обеспечивающего движение кабины лифта.

23. Лебедка барабанная - лебедка, у которой тяговое усилие создается за счет жесткого крепления тяговых элементов к барабану и их трения с барабаном.

24. Лебедка со шкивом или барабаном трения - лебедка, у которой тяговое усилие создается за счет трения тяговых элементов со шкивом или барабаном.

25. Лебедка со звездочкой - лебедка, у которой тяговое усилие создается за счет зацепления звездочки с тяговой цепью.

26. Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15 °.

27. Лифтовое оборудование - отдельные узлы, механизмы и устройства, входящие в состав лифта.

28. Ловители - устройство безопасности, предназначенное для остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении рабочей скорости или обрыве тяговых элементов.

29. Ловители плавного торможения - ловители, содержащие упругий элемент (пружина и тому подобное), деформация которого определяет величину усилия, действующего на тормозной орган (клин, колодка и тому подобное).

30. Ловители резкого торможения - ловители, не содержащие упругого элемента.

31. Машинное помещение: отдельное помещение для размещения оборудования лифтов.

32. Многослойное стекло - пакет из двух и более слоев стекла, скрепленных посредством полимерной пленки.

33. Монтажный чертеж - чертеж, согласно которому устанавливается и монтируется оборудование лифта.

34. Наружное управление – вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только с этажных площадок.

35. Номинальная грузоподъемность - наибольшая масса груза, для транспортировки которой предназначен лифт.

36. Номинальная скорость - скорость движения кабины, на которую рассчитано оборудование лифта.

37. Одиночное управление - система управления работой одного лифта.

38. Полезная площадь пола кабины - площадь пола кабины, ограниченная внутренними поверхностями стен и дверью (дверями) кабины (за вычетом площади, перекрываемой одной из створок распашных дверей и поручней).

39. Приямок - часть шахты лифта, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки.

40. Рабочая скорость - фактическая скорость движения кабины лифта, которая может отличаться от номинальной в пределах 15 %.

41. Рабочее освещение кабины - электрическое стационарное освещение, обеспечивающее нормированную освещенность кабины.

42. Режимы управления - совокупность функциональных возможностей работы лифта, обеспечиваемых системой управления.

43. Система управления - совокупность устройств управления, обеспечивающих работу лифта.

44. Смешанное управление – вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается как из кабины, так и с этажных площадок.

45. Собирательное управление - смешанное управление, при котором после регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие, при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной программой.

46. Специализированная по лифтам организация - организация, располагающая техническими средствами и квалифицированными специалистами для осуществления соответствующего вида деятельности.

47. Техническое обслуживание - комплекс операций (работ), выполняемых по поддержанию исправности и работоспособности лифта.

48. Точность остановки кабины (точность остановки) - расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной площадки после автоматической остановки кабины.

49. Устройство безопасности - техническое устройство для обеспечения безопасного пользования лифтом.

50. Цепь безопасности - электрическая цепь, содержащая электрические устройства безопасности.

51. Цепь главного тока электродвигателя - электрическая цепь, содержащая элементы, предназначенные для передачи электрической энергии электродвигателю.

52. Цепь силовая - электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в электрическую энергию с другими значениями параметров.

53. Цепь управления - электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в приведении в действие электрооборудования и (или) отдельных электрических устройств, или в изменении их параметров.

54. Шахта - пространство, в котором перемещается кабина, противовес и (или) уравновешивающее устройство кабины.

55. Электрическое устройство безопасности - электрическое устройство для обеспечения безопасного пользования лифтом.

56. Экспертная организация - организация, имеющая аттестат на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Глава 2. Общие требования к строительной части

57. Строительная часть для размещения оборудования лифта рассчитывается на нагрузки, возникающие при эксплуатации и испытаниях лифта, а также на нагрузки, возникающие при обрыве всех тяговых элементов и соответствует действующим требованиям строительных норм и правил.

58. Строительная часть для установки лифта отвечает требованиям норм пожарной безопасности.

59. Необходимость устройства отопления и вентиляции помещений, предназначенных для размещения оборудования лифта, устанавливается при проектировании здания (сооружения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми изготовителем к условиям его эксплуатации.

Глава 3. Шахта

60. Шахта лифта отделяется от примыкающих к ней площадок и лестниц, на которых могут находиться люди или оборудование, стенами, полом и перекрытием или расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности.

61. Кабина, противовес лифта и уравновешивающее устройство кабины находятся в одной шахте.

62. Полностью огражденная шахта.

В ограждении шахты лифта допускаются следующие отверстия и проемы:

1) проемы дверей шахты лифта на этажных площадках;

2) проемы дверей для обслуживания оборудования и аварийных дверей, а также отверстия для смотровых люков;

3) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;

4) вентиляционные отверстия;

5) отверстия, необходимые для работы лифта и расположенные между шахтой лифта и машинным или блочным помещением.

63. Частично огражденная шахта и шахта, имеющая частично не сплошное (сетчатое и тому подобное) ограждение.

Высота сплошного ограждения (рисунок 1) в местах, доступных для людей:

1) не менее 3,5 м со стороны двери шахты лифта на этажной площадке;

2) не менее 2,5 м с других сторон, если расстояние до движущихся частей лифта не превышает 0,5 м.

Рисунок 1. Расстояние до движущихся элементов лифта

А - расстояние движущихся элементов лифта;

Б - расстояние между ограждением и краем межэтажных перекрытий;

ступеней и площадок;

Н1 - высота ограждения со стороны этажной площадки;

Н2 - высота ограждения с остальных сторон.

Если расстояние до движущихся частей лифта превышает 0,5 м, то величину 2,5 м можно последовательно уменьшать до высоты не менее 1,1 м на расстоянии в 2,0 м (рисунок 2).

Расстояние между ограждением и краем межэтажных перекрытий, ступеней и площадок не более 0,15 м.

Рисунок 2. Высота ограждения шахты в зависимости от расстояния

до движущихся элементов лифта

А - расстояние до движущихся элементов лифта;

Н - высота ограждения

Параграф 1. Ограждение шахты

64. Сплошное ограждение шахты лифта выдерживает нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см 2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.

65. Плоские или формованные стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для людей местах, выполняются из многослойного стекла и имеют высоту, в соответствии с требованиями пункта 63.

66. Пол приямка под каждой из направляющих лифта, за исключением случая подвесных направляющих, рассчитывается на нагрузку, создаваемую массой направляющих в сумме с усилием, возникающим в момент срабатывания ловителей.

67. Пол приямка под опорами буфера кабины рассчитывается на статическую нагрузку, определяемую по формуле:

4 gn х (K+Q) (Н)                                                     (1)

где K - масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов и цепей и тому подобное) кг;

Q - номинальная грузоподъемность (масса) кг;

gn - величина ускорения свободного падения (9,81 м/с ²).

68. Пол приямка под опорами буфера противовеса или в зоне под перемещающимся уравновешивающим грузом рассчитывается на статическую нагрузку, определяемую по формуле:

для противовеса - 4 gn x (К+каппа Q) (H)                                                     (2)

для уравновешивающего устройства кабины - 4 gn х каппа К(Н)             (3)

где К - масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов и цепей и тому подобное) кг;

Q - номинальная грузоподъемность (масса) кг; gn - величина ускорения свободного падения (9,81 м/с ²);

каппа - коэффициент уравновешивания номинальной грузоподъемности противовесом или коэффициент уравновешивания массы кабины уравновешивающим устройством кабины.

69. При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м 2, а противовес или уравновешивающее устройство кабины оборудовано ловителями.

70. Места крепления подвесных направляющих рассчитываются на нагрузку, создаваемую массой направляющих в сумме с усилием, возникающим в момент срабатывания ловителей.

71. При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11 м и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта, в шахте устанавливаются аварийные двери так, чтобы расстояние по высоте между порогами проемов дверей не превышало 11 м.

Допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда отсутствуют примыкающие к шахте лифта площадки (в зоне требуемой установки аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей.

72. Вентиляционные отверстия закрываются решеткой, через отверстия которой не проходит шарик диаметром 21 мм при приложении к нему перпендикулярно решетке нагрузки 10 Н. Механическая прочность решетки удовлетворяет требованиям пункта 64.

73. Внутренняя поверхность шахты лифта ниже порога любой шахтной двери на этажной площадке удовлетворяет следующим требованиям:

1) образовывает вертикальную, непосредственно соединенную с порогом двери шахты лифта сплошную гладкую поверхность, высота которой составляет не менее половины зоны отпирания дверей плюс 0,05 м, а ширина –

не менее ширины в свету входного проема кабины плюс по 0,025 м с каждой стороны;

2) не имеет выступов более 5 мм. Выступы, превышающие 2 мм, имеют скос под углом не менее 75 ° к горизонтали;

3) соединяется с перемычкой над проемом следующей двери или продолжается вниз жестким гладким скосом, под углом не менее 60 ° к горизонтальной плоскости. Длина проекции этого скоса на горизонтальную плоскость не менее 20 мм.

74. Зона движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины ограждается со стороны, доступной для обслуживающего персонала, на высоту не менее 2,5 м над уровнем пола приямка. Расстояние между уровнем пола приямка и нижней частью ограждения не более 0,3 м.

Ширина ограждения (стационарного или съемного) не менее ширины противовеса плюс 0,1 м с каждой стороны.

При наличии в ограждении отверстий, также выполняется требование к размерам отверстий в ограждении движущихся частей механизмов в зависимости от расстояния между ограждением и движущимися частями в соответствии с приложением 2 настоящих Требований.

Допускается не устанавливать ограждение в следующих случаях:

1) при расстоянии между нижней точкой противовеса, находящегося на полностью сжатом буфере, и уровнем пола приямка более 2,5 м;

2) в зоне прохождения прикрепленных к противовесу компенсирующих канатов или цепей.

75. В шахте может находиться несколько лифтов. В этом случае между движущимися частями различных лифтов устанавливаются перегородки.

Перегородка начинается от пола приямка или от нижней точки перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины и заканчивается не ниже, чем в 2,5 м над уровнем пола нижней этажной площадки.

Перегородка устанавливается на всю высоту шахты, если расстояние от края крыши кабины одного лифта до подвижных частей кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины смежного лифта менее 0,5 м.

Ширина перегородки, установленной на всю высоту шахты, не менее ширины подвижной части или тех ее элементов, которые ограждены, плюс    0,1 м с каждой стороны.

При наличии в перегородках отверстий также выполняются требования приложения 2 настоящих Требований.

Параграф 2. Высота шахты лифта

76. Высота шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, принимается такой, чтобы при противовесе, находящемся на полностью сжатых буферах, одновременно обеспечивались:

1) возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее:

(0,1 + 0,035  ² ) х (м);                                         (4)

Величина 0,035  соответствует половине тормозного пути кабины, движущейся со скоростью, на 15 % превышающей номинальную:

= 0,0337

2) зазор между уровнем, предназначенный для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и расположенный в проекции кабины, нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы), не менее 1,0+0,035 2(м);

3) зазор между нижней частью перекрытия шахты и частями направляющих башмаков или роликов, креплений канатов, перемычки или частей вертикально-раздвижных дверей не менее 0,1+0,035  2(м);

4) свободное пространство над кабиной, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами не менее 0,5×0,6×0,8 м, лежащего на одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской, тяговые канаты и их крепления могут находиться в этом пространстве при условии расположения канатов на расстоянии, не превышающем 0,15 м от одной из вертикальных поверхностей параллелепипеда.

77. При находящейся на полностью сжатых буферах кабине лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, обеспечивается возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не менее 0,1+0,035 ² (м).

Для лифтов, оснащенных уравновешивающими канатами с натяжным блоком, который оборудован устройством против подскока (тормозящим или запорным устройством), величину 0,035 ² при расчете зазоров допускается заменить на величину возможного перемещения блока (в зависимости от применяемой запасовки) плюс 1/500 высоты подъема кабины, но не менее

0,2 м, учитывая упругость канатов.

78. Высота направляющих лифта, оборудованного лебедкой с барабаном или звездочкой, обеспечивает возможность перемещения кабины от уровня верхнего этажа до верхнего буфера на расстояние не менее 0,5 м.

79. При нахождении кабины лифта, оборудованного лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах обеспечивается:

1) зазор между уровнем площадки для размещения обслуживающего персонала на крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) не менее 1 м;

2) зазор между нижней частью перекрытия шахты и установленными на крыше кабины деталями оборудования не менее 0,3 м, а между частями направляющих башмаков или роликов, креплений канатов, перемычки или частей вертикально-раздвижных дверей не менее 0,1 м;

3) свободное пространство над кабиной, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами не менее 0,5×0,6×0,8 м, лежащего на одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской, тяговые канаты и их крепления могут находиться в этом пространстве при условии расположения канатов на расстоянии, не превышающем 0,15 м от одной из вертикальных поверхностей параллелепипеда.

80. При нахождении кабины лифта, оборудованного лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых буферах, высота направляющих уравновешивающего устройства кабины обеспечивает возможность его дальнейшего перемещения не менее чем на 0,3 м.

Параграф 3. Приямок

81. В нижней части шахты лифта предусматривается приямок.

Приямок защищается от попадания в него грунтовых и сточных вод.

82. Необходимо обеспечить безопасный доступ обслуживающего персонала в приямок. Приямок глубиной более 2,5 м оборудуется для доступа в приямок дверью, соответствующей требованиям пункта 133 настоящих Требований.

83. Приямок глубиной более 0,9 м от порога дверного проема для входа в приямок оборудуется стационарным устройством (лестница, скобы и тому подобное), расположенным в пределах досягаемости из дверного проема.

84. При нахождении кабины на полностью сжатых буферах обеспечивается:

1) свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного параллелепипеда с размерами не менее 0,5×0,6×1,0 м, лежащего на одной из своих граней;

2) зазор от пола приямка до нижних частей кабины не менее 0,5 м. Допускается уменьшение зазора до 0,1 м между полом приямка и башмаками, щитами под порогами кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей кабины, а также деталями ловителей и каркаса кабины, расположенными в пределах 0,2 м от направляющих.

85. В шахте лифта устанавливается электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям пункта 341 настоящих Требований.

Расположение электрического устройства безопасности обеспечивает его доступность при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка. В зависимости от глубины приямка устанавливается одно или два устройства:

1) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в него не более 1,55 м, то приямок оборудуется одним электрическим устройством безопасности:

расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического устройства безопасности должно быть не более 2,0 м;

расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до управляющего элемента электрического устройства безопасности не менее   0,45 м;

горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента электрического устройства безопасности не более 0,75 м.

2) если расстояние от пола приямка до порога двери для входа в него более 1,55 м, то приямок оборудуется двумя электрическими устройствами безопасности:

расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности не менее 1,0 м;

горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента верхнего электрического устройства безопасности не более 0,75 м;

расстояние от пола приямка до управляющего элемента нижнего электрического устройства безопасности не более 1,2 м.

86. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры размещаются вне шахты лифта.

87. Освещение шахты лифта отвечает требованиям пункта 359. Включение освещения шахты производится из шахты или машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения доступен при открывании двери шахты: горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя не более 0,75 м.

88. В приямке лифта предусматривается электрическая розетка, отвечающая требованиям пункта 360.

89. Расстояние между кабиной, противовесом и элементами шахты.

Расстояния между элементами кабины и шахты, указанные на рисунке 3, обеспечиваются на всем протяжении срока службы лифта.

Рисунок 3. Расстояние между элементами кабины и шахты

90. Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема шахты и ближней створкой раздвижных дверей кабины не более 0,15 м.

Допускается увеличение этого расстояния до:

1) 0,2 м на участке шахты, высота которого не превышает 0,5 м;

2) 0,2 м по всей высоте подъема грузового лифта, оборудованного вертикально-раздвижными дверями.

Для кабин, оборудованных дверьми с механическим замком, который отпирается только в зоне отпирания дверей, указанное расстояние не ограничивается. Движение кабины осуществляется только при запертой двери кабины, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 1) пункта 145 настоящих Требований.

91. Горизонтальное расстояние между порогом кабины и порогом дверей шахты лифта не более 0,035 м.

92. Горизонтальное расстояние между створками двери кабины и створками двери шахты лифта не более 0,12 м.

93. При сочетании распашной двери шахты и складчатой двери кабины, в любом из зазоров между этими дверьми не проходит шар (цилиндр) диаметром 0,15 м. (рисунок 4).

Рисунок 4.

94. Горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса или уравновешивающего устройства кабины не менее 0,05 м.

Глава 4. Размещение оборудования

95. Оборудование лифта.

Лебедка, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки размещаются в специальном, защищенном от воздействия внешних факторов, помещении. Доступ посторонних лиц в это помещение не допускается.

Параграф 1. Доступ к помещениям

96. Освещение проходов к помещениям, в которых размещено оборудование лифта, соответствует требованиям пункта 361.

97. Доступ в помещение, в котором размещено оборудование лифта, осуществляется по горизонтальным площадкам. При расположении помещения и подхода к нему в разных уровнях с перепадом, превышающим 0,35 м, применяются стационарные лестницы, удовлетворяющие следующим условиям:

1) лестница высотой более 1,5 м устанавливается под углом не более 60 ° к горизонтали;

2) ширина лестницы в свету не менее 0,35 м, ширина ступенек - не менее 25 мм. В случае устройства вертикальной лестницы, расстояние между ступенями и стеной, расположенной за лестницей, не менее 0,15 м. Ступени рассчитаны на нагрузку 1500 Н;

3) лестница высотой более 0,5 м оснащается перилами высотой не менее 0,9 м или поручнем;

4) высота лестницы должна быть не более 4,0 м.

Между дверью, закрывающей проем в помещение для размещения в нем оборудования, и неподвижной лестницей устраивается горизонтальная площадка. Между линией открывания двери и примыкающей к площадке лестницей остается расстояние не менее 500 мм. Размеры площадки позволяют распашной двери полностью открываться. При разнице в уровнях более 500 мм площадка оснащается перилами высотой не менее 900 мм.

98. В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.

В этих помещениях могут находиться:

1) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;

2) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха за исключением парового отопления;

3) охранная и пожарная сигнализации;

4) оборудование пожаротушения;

5) в помещениях устанавливается устройство для подвески грузоподъемных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ. На этом устройстве или рядом с ним указывается его грузоподъемность или допустимая нагрузка.

Допускается применение иных грузоподъемных средств, обеспечивающих безопасность проведения ремонтных работ.

Параграф 2. Машинное и блочное помещения

99. Машинное и блочное помещения имеют сплошное ограждение со всех сторон и на всю высоту, перекрытие и пол.

100. Ограждение машинного и блочного помещений отвечает требованиям пункта 64. Пол машинного и блочного помещений имеет нескользкое и не образующее пыль покрытие.

101. Двери для доступа в машинное и блочное помещения вместе с замками выдерживают в запертом положении нагрузку в 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью  5 см ² и, приложенную к дверной панели под прямым углом в любой ее точке и с любой стороны с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.

102. Дверь для доступа в машинное помещение сплошная и не открывается вовнутрь. Дверной проем имеет размеры в свету:

1) ширина не менее - 0,8 м;

2) высота не менее - 1,8 м.

Вход в машинное помещение через люк не допускается.

103. Дверь для доступа в блочное помещение сплошная и не открывается вовнутрь. Дверной проем имеет размеры в свету:

1) ширина не менее - 0,6 м;

2) высота не менее - 1,4 м.

Допускается вход в блочное помещение из машинного помещения через люк.

104. Люк для доступа людей в блочное помещение имеет размеры в свету не менее 0,8×0,8 м. Крышка люка сплошная. Усилие открывания крышки люка не более 150 Н.

В закрытом положении крышка люка выдерживает без остаточной деформации нагрузку 2000 Н, приложенную на площади 0,2 м×0,4 м в любом месте крышки люка.

Крышка люка не открывается вниз, за исключением случая, когда она связана с выдвижной лестницей.

105. Сплошная крышка люка для подачи материалов и оборудования в машинное или блочное помещения не открывается вниз. Усилие, требуемое для открытия крышки люка, не более 150 Н.

Прочность крышки люка отвечает требованиям пункта 105.

106. Двери и крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

Крышку люка для доступа в блочное помещение из машинного помещения допускается не оборудовать замком.

Крышки люков, используемых только для подачи материалов, допускается запирать только изнутри.

Параграф 3. Размеры

107. Высота в свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении не менее 2,0 м, высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования не менее 1,8 м. Высота в свету измеряется от пола прохода или зоны обслуживания до элементов перекрытия.

Над вращающимися частями лебедки обеспечивается свободное пространство высотой не менее 0,3 м.

При нахождении лебедки в машинном помещении в шахте лифта допускается расположение канатоведущего шкива при условии возможности его проверок, испытаний и обслуживания из машинного помещения.

108. Высота в свету блочного помещения, измеренная от пола до элементов перекрытия, не менее 1,5 м.

Над блоками обеспечивается свободное пространство высотой не менее 0,3 м.

109. Перед расположенными в машинном помещении устройствами управления предусматривается зона обслуживания (свободная площадка) с размерами:

1) глубина, измеренная от наружной поверхности шкафов или панелей, не менее 0,75 м;

2) ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее 0,5 м.

110. Для обслуживания подвижных частей механического оборудования, расположенного в машинном помещении, и ручного перемещения кабины должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее 0,5×0,6 м.

111. Ширина проходов к зонам обслуживания в соответствии с пунктами 109 и 110 настоящих Требований не менее 0,5 м. При отсутствии движущихся частей это расстояние допускается уменьшить до 0,4 м.

112. При размещении в машинном помещении устройств управления эти помещения соответствуют требованиям пунктов 107, 109 и 111.

113. В машинном или блочном помещении пол имеет несколько уровней. Для перехода с одного уровня на другой устраивается стационарная лестница (ступени) под углом к горизонтали не более 60 ° или пандус с углом наклона не более 20 ° при разнице уровней более 0,35 м.

При разнице уровней пола машинного или блочного помещений более  0,5 м лестница (ступени), пандус, предназначенные для перехода на верхнюю площадку, оборудуются перилами высотой не менее 0,9 м. Верхняя площадка оборудуется такими перилами в зоне перепада уровней.

114. Вокруг отверстий над шахтой лифта устраиваются бортики, выступающие не менее чем на 0,05 м над уровнем плиты перекрытия или пола. Минимальное расстояние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов не менее 0,01 м.

115. Освещение машинного помещения соответствует требованиям пункта 362. Выключатель освещения устанавливается в машинном помещении на расстоянии не более 0,75 м от входа в машинное помещение, на высоте не более 1,6 м от уровня пола.

В машинном помещении устанавливается розетка питания.

116. Освещение блочного помещения соответствует требованиям пункта 363. Выключатель освещения блочного помещения устанавливается в блочном помещении на расстоянии не более 0,75 м от входа и на высоте не более 1,6 м от уровня пола.

В блочном помещении устанавливается одна розетка питания.

При нахождении в блочном помещении устройств управления выполняются требования пункта 115.

117. В блочном помещении рядом с входом (входами) находится электрическое устройство безопасности, отвечающее требованиям 342.

118. Использование машинного или блочного помещения для прохода через них на крышу или в другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту, не допускается.

Параграф 4. Размещение оборудования лифтов

без машинного помещения

119. Элементы шахты, на которых размещается оборудование, рассчитываются на нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации и испытаний лифта.

120. Высота в свету зон обслуживания оборудования в шахте не менее 2,0 м, высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования не менее 1,8 м.

Высота в свету измеряется от выступающих конструкций в шахте до пола прохода или пола зоны обслуживания.

Над вращающимися частями привода обеспечивается свободное пространство высотой не менее 0,3 м. Это требование не распространяется на привод, расположенный под перекрытием шахты.

121. Для обслуживания устройств управления, расположенных в шахте, перед ними предусматривается зона обслуживания (свободная площадка) с размерами:

1) глубина от наружной поверхности шкафов или панелей не менее

0,75 м;

2) ширина равна полной ширине шкафа или панели, но не менее 0,5 м.

122. Для обслуживания подвижных частей механического оборудования, расположенного в шахте, предусматривается зона обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее 0,5×0,6 м.

123. Предусматривается возможность, обслуживающему персоналу самостоятельно покинуть зону обслуживания при заблокированной кабине.

124. Управление устройствами для проведения эвакуации пассажиров из кабины, а также проведения динамических испытаний, в соответствии с требованиями пункта 126, осуществляется снаружи шахты.

125 Обслуживание и проверки оборудования (лебедка, связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), размещенного в шахте, допускается производить с крыши неподвижной кабины. При этом выполняются следующие требования:

1) неконтролируемое или непредвиденное движение кабины при проведении работ по обслуживанию и проверкам блокируется. Для этой цели допускается использование ловителей;

2) приведение в действие блокировочного устройства контролируется электрическим устройством безопасности, соответствующим требованиям пункта 344.

126. Работы в приямке по техническому обслуживанию и проверке оборудования допускается выполнять при соблюдении следующих условий:

1) предусматривается устройство для остановки кабины. После остановки кабины расстояние между выступающими элементами кабины и полом приямка не менее 2,0 м;

2) приведение в действие блокировочного устройства контролируется электрическим устройством безопасности в соответствии с требованиями пункта 344.

127. При невозможности обслуживания оборудования применяется стационарная площадка в шахте лифта.

Площадка выдерживает без остаточной деформации нагрузку 2000 Н, приложенную на площади 0,2×0,4 м в любом месте.

Площадка имеет перила, отвечающие требованиям пункта 180.

Положение площадки в исходном (нерабочем) состоянии контролируется электрическим устройством безопасности, в соответствии с пунктом 342 настоящих Требований.

Площадка оборудуется устройством для перевода ее в рабочее положение. Приведение в действие этого устройства осуществляется снаружи шахты.

128. Освещение зон размещения оборудования соответствует требованиям пункта 364.

Внутри шахты в зоне обслуживания устанавливаются выключатель освещения и розетка питания, в соответствии с требованиями пункта 358.

129. Оборудование лифта, расположенное снаружи шахты, размещается в шкафу, оборудованном дверью (дверями). Дверь не открывается внутрь шкафа и имеет отпираемый ключом замок. Запирание двери допускается выполнять без ключа.

Для обслуживания оборудования предусматривается зона обслуживания, соответствующая требованиям пунктов 121 и 122.

Освещение шкафа соответствует требованиям пункта 365, выключатель освещения устанавливается внутри шкафа.

130. Устройства управления защищают от несанкционированного доступа и обеспечивают:

1) режим «Управление из машинного помещения» в соответствии с требованиями пункта 303;

2) индикацию о направлении движения кабины и достижение ею зоны отпирания дверей или возможность наблюдения за работой привода.

Освещение устройств управления соответствует требованиям пункта 363.

Перед устройствами управления устраивается свободная площадка с размерами не менее 0,5×0,6 м и высотой в свету не менее 2,0 м.Для выполнения работ по эвакуации пассажиров предусматривается двухсторонняя связь между пассажиром и обслуживающим персоналом.

Глава 5. Механическое оборудование лифтов

Параграф 1. Дверь шахты

131. Проемы в стенах шахты лифта для доступа в кабину лифта оборудуются сплошными дверями.

132. Двери шахты лифта отвечают требованиям норм, относящимся к пожарной безопасности соответствующего здания или сооружения.

133. Двери шахты лифта вместе с замками выдерживают в запертом положении нагрузку в 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см ² и приложенную к дверной панели под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация и изменение функционирования после снятия нагрузки не допускаются.

134. Высота в свету проема двери шахты на этажной площадке не менее 2,0 м.

135. Ширина в свету дверного проема дверей шахты лифта не превышает ширины в свету проема дверей кабины.

136. Проем двери шахты оборудуется порогом, рассчитанным на нагрузки, возникающие при загрузке кабины.

137. Наружная поверхность автоматических раздвижных дверей не имеет впадин или выступов более 0,003 м. Кромки впадин или выступов менее      0,003 м скошены в направлении открывания дверей или закруглены.

138. Для ограждения дверей допускается применение многослойного стекла, испытанного в соответствии с требованиями Порядка проведения испытаний стеклянных панелей на удар маятником, в соответствии с приложением 4 к настоящим Требованиям.

Данное требование не распространяется на прозрачные смотровые панели в соответствии с пунктом 142 настоящих Требований. Каждое стекло имеет маркировку с указанием следующей информации:

1) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;

2) тип стекла;

3) маркировка стекла.

Параграф 2. Двери с механическим приводом

139. Автоматические двери с механическим приводом.

Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери, не превышает 150 Н, за исключением первой трети перемещения двери. Кинетическая энергия двери шахты и механических деталей, с которыми эта дверь жестко связана, при средней скорости закрывания не более 10 Дж.

Средняя скорость закрывания раздвижной двери рассчитывается для всего пути ее перемещения за вычетом:

1) 0,025 м от крайних положений створок при центральном открывании дверей;

2) 0,05 м от крайних положений створки при боковом открывании дверей.

Устройство автоматически включает реверсирование закрывающихся дверей при или перед воздействием створки на препятствие, находящееся в дверном проеме.

Устройство реверсирования устанавливается на кабине. Допускается устанавливать это устройство на двери шахты. Последние 0,05 м перемещения каждой ведущей створки двери могут находиться вне воздействия этого устройства.

В случае одновременного действия соединенных между собой дверей кабины и шахты, требования настоящего пункта остаются в силе для их объединенного дверного механизма.

В случае отключения реверса при наличии в дверном проеме препятствия, кинетическая энергия двери шахты не превышает 4 Дж во время движения двери с отключенным реверсом.

Усилие, необходимое для предотвращения открывания складчатой двери, не превышает 150 Н. Измерение этого усилия следует проводить на открытой двери, при этом расстояние между соседними наружными краями панелей или между наружным краем панели и порталом двери должно быть 0,1 ± 0,01 м.

140. Вертикально-раздвижные двери применяются только у грузового лифта, в котором не допускается транспортировка пассажиров. При этом:

1) створки подвешены не менее чем на двух независимых несущих элементах;

2) коэффициент запаса прочности несущих элементов не менее 8;

3) при применении в качестве несущих элементов стальных канатов отношение диаметра огибаемого канатом шкива к диаметру каната не менее 25;

4) створки двери, закрываемой (открываемой) вручную, уравновешены;

5) несущие элементы защищены от схода с канавок шкивов или звездочек.

141. Усилие закрытия автоматической распашной двери шахты не более 150 Н.

142. Для открывающейся вручную двери шахты предусматривается информация о наличии кабины на этаже:

1) одно или несколько прозрачных смотровых окон в дверях шахты, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:

механическая прочность в соответствии с требованием пункта 132;

толщина прозрачной части не менее 0,006 м;

прозрачная суммарная площадь окна одной двери шахты лифта не менее 0,015 м 2;

ширина прозрачной части окна не менее 0,06 м и не более 0,15 м. Нижний край смотровых окон шириной более 0,08 м находится на высоте не менее 1,0 м над уровнем этажной площадки;

2) световой сигнал - «кабина на данном этаже».

143. Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери не более 0,006 м.

При приложении в любой точке нагрузки от руки (без инструмента), равной 150 Н, в направлении открывания ведущей дверной панели (панелей) горизонтально-раздвижных или складчатых дверей указанные зазоры не превышают:

1) 0,03 м для дверей бокового открывания;

2) 0,045 м для дверей центрального открывания.

144. Горизонтально-раздвижная и вертикально-раздвижная двери шахты в закрытом положении удовлетворяют следующим требованиям:

1) створки перекрываются не менее чем на 0,015 м обвязки дверного проема сверху и с боковых сторон у горизонтально-раздвижной двери и со всех сторон - у вертикально-раздвижной двери; при односторонне-раздвижной двери со стороны притвора створки допускается не перекрывать створкой обвязку дверного проема;

2) у горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся створках перекрытие одной створки другой не менее 0,015 м, а зазор между этими створками не более 0,006 м.

145. Дверь шахты на этажной площадке оборудуется автоматическим замком, запирающим ее прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 0,2 м.

Автоматический замок исключает отпирание двери снаружи шахты, за исключением случая, предусмотренного в пункте 147 настоящих Требований:

1) у лифта с автоматическими дверями шахты и кабины допускается их открывание при приближении кабины к этажной площадке, когда расстояние от уровня пола кабины до уровня пола этажной площадки не превышает 0,2 м, при этом скорость движения кабины не более 0,63 м / с;

2) у грузового лифта допускается доводка кабины до уровня этажной площадки при проведении погрузочно-разгрузочных работ при открытых дверях шахты и кабины, при нахождении уровня пола кабины в пределах 0,2 м от уровня пола этажной площадки, при этом скорость движения кабины не более 0,3 м / с;

3) движение кабины возможно после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты на величину не менее чем на 0,007 м в ответную часть замка (рисунок 5);

Рисунок 5. Запирающее устройство автоматического замка двери шахты

Запирающее устройство замка автоматической двери непосредственно воздействует на электрическое устройство безопасности в соответствии с пунктом 326 настоящих Требований;

4) при приложении к запертой двери шахты усилия в 300 Н, в направлении его открывания не происходит отпирания двери.

146. Замок двери шахты испытывается в соответствии с Порядком проведения испытаний узлов безопасности по приложению 5 к настоящим Требованиям. На замке устанавливается табличка с указанием фирмы-изготовителя и идентификационного номера.

147. Двери шахты отпираются снаружи специальным ключом.

После отпирания автоматическая дверь шахты закрывается и запирается автоматически при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей шахты.

148. Дверь шахты на этажной площадке, закрываемая вручную, кроме автоматического замка, оборудуется неавтоматическим замком или устройством, удерживающим дверь в закрытом положении.

149. Каждая дверь шахты на этажной площадке оборудуется электрическим устройством безопасности в соответствии с пунктом 323 настоящих Требований, контролирующим закрытие двери.

Допускается объединение указанного устройства автоматической горизонтально-раздвижной двери шахты с устройством, контролирующим запирание двери, при условии, что его срабатывание зависит от закрытия двери шахты.

Закрытие створок раздвижной двери, не запираемых замком, контролируется электрическим устройством безопасности.

Указанное требование не распространяется на двери, створки которых в закрытом положении соединены неразмыкаемой кинематической связью.

У многостворчатой раздвижной двери, состоящей из нескольких соединенных гибкой кинематической связью створок (например, посредством каната, ремня или цепи), допускается запирать только одну створку при условии, что такое однократное запирание предотвращает открывание других створок, и что они не снабжены ручкой.

150. Дверь оборудуется устройством, предотвращающим выход створок из направляющих.

Горизонтально-раздвижные двери шахты лифта имеют направляющие сверху и снизу.

Вертикально-раздвижные двери шахты лифта имеют направляющие с обеих сторон.

151. Двери для технического обслуживания оборудования, аварийные двери, смотровые люки шахты.

1) Двери для технического обслуживания оборудования имеют размеры в свету:

высота не менее 1,8 м;

ширина не менее 0,6 м.

2) Аварийные двери имеют размеры в свету:

высота не менее 1,8 м;

ширина не менее 0,35 м.

3) Смотровые люки имеют размеры в свету:

высота не более 0,5 м;

ширина не более 0,5 м.

152. Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери, а также смотровые люки не открываются внутрь шахты.

153. Двери для технического обслуживания оборудования, аварийные двери и смотровые люки оборудованы отпираемым ключом замком; закрытие и запирание этих дверей и люков допускается без применения ключа.

Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери открываются изнутри шахты лифта без ключа, даже если они заперты.

154. Двери для технического обслуживания оборудования и аварийные двери, а также смотровые люки сплошные, удовлетворяют тем же требованиям к механической прочности, что и двери шахты лифта на этажной площадке, а также соответствуют требованиям норм пожарной безопасности, действующим для данного здания или сооружения.

155. Закрытие дверей и люков контролируется электрическим устройством безопасности.

Параграф 3. Направляющие устройства

156. Движение кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины осуществляется по жестким стальным направляющим.

157. Направляющие, их крепления и соединения рассчитаны на нагрузки, возникающие при рабочем режиме лифта и при его испытаниях.

Прогиб направляющих под действием указанных нагрузок не вызывает:

1) выход башмаков кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины из направляющих;

2) самопроизвольное отпирание дверей шахты;

3) нарушения условий работы устройств безопасности.

158. Расчетная величина прогиба направляющих не более:

1) 0,005 м по обеим осям для направляющих кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, оборудованных ловителями;

2) 0,01 мм по обеим осям для направляющих противовеса или уравновешивающего устройства кабины, не оборудованных ловителями.

159. Высота направляющих кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины принимается такой, чтобы при возможных перемещениях кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины за пределы крайних рабочих положений башмаки не сходили с направляющих.

160. Концы смежных отрезков направляющих в месте стыка предохраняются от взаимного смещения.

161. Крепление направляющих обеспечивает возможность регулирования направляющих при осадке здания или сжатии бетона и температурных деформациях.

Параграф 4. Лебедка

162. На лифтах могут применяться следующие типы лебедок:

1) со шкивом или барабаном трения, с использованием канатов или ремней;

2) барабанная с канатами;

3) со звездочкой и цепью (цепями).

163. Лебедка и элементы ее крепления рассчитаны на нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации и испытаний лифта. Лебедка барабанная или со звездочкой дополнительно рассчитана на нагрузки, возникающие при посадке кабины на верхний буфер.

164. Лебедку барабанную или со звездочкой допускается применять на лифтах с номинальной скоростью не более 0,63 м / с.

165. На лифтах, оборудованных лебедкой барабанной или со звездочкой, использование противовеса не допускается; допускается применение уравновешивающего устройства кабины.

166. У лебедки со шкивом или барабаном трения обеспечивается сцепление тяговых элементов (канатов или ремней) со шкивом или барабаном, то есть способность передачи силы трения при рабочем режиме и испытаниях.

167. У лебедки со шкивом или барабаном трения исключается возможность подъема:

1) пустой кабины при противовесе, находящемся на буфере и работающем на подъем приводе в течение времени, не превышающего требований подпункта 2) пункта 309;

2) подъема противовеса при находящейся на буферах кабине и работающем на спуск приводе в течение времени, не превышающего требований подпункта 2) пункта 309.

168. Между приводными элементами канатов, ремней или цепей (шкив, барабан, звездочка) и тормозным барабаном (диском) предусматривается неразмыкаемая кинематическая связь.

Для передачи крутящего момента от электродвигателя допускается применение ременной передачи. Количество ремней не менее 2 и их натяжение контролируется в соответствии с требованиями пункта 325.

169. Доступные вращающиеся элементы лебедки:

1) ремни и цепи;

2) шкивы, блоки, шестерни и звездочки;

3) выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения ограждаются от случайного прикосновения.

Допускается не ограждать штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы, нерабочие поверхности которых окрашиваются в желтый цвет.

170. Спадание канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов исключается как при рабочих режимах лифта, так и при его испытаниях.

171. Предусматривается возможность перемещения кабины при отключении электропитания лифта:

1) для ручного перемещения кабины лебедка может быть оборудована штурвалом, при этом прилагаемое к штурвалу усилие, необходимое для перемещения кабины с номинальной нагрузкой вверх, не превышает 235 Н. Применение штурвала со спицами или кривошипной рукоятки не допускается;

2) съемный штурвал хранится в машинном помещении. При нахождении в машинном помещении нескольких лебедок, съемные штурвалы имеют соответствующую маркировку (окраску) лебедки соответствующего лифта. Электрическое устройство безопасности размыкает цепь безопасности при установке штурвала на лебедку.

Направление движения кабины при вращении штурвала указывается на лебедке или непосредственно на штурвале;

3) при перемещении кабины штурвалом предусматривается возможность контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей.

172. При применении барабанной лебедки, кроме того, выполняются следующие требования:

1) барабан имеет нарезанные по винтовой линии канавки, соответствующие диаметру каната;

2) при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых буферах на барабане остается не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на барабане каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством;

3) на барабане наматывается только один слой каната;

4) угол отклонения канатов относительно канавок не более 4 °;

5) барабан имеет реборды, возвышающиеся над навитым канатом на высоту не менее одного диаметра каната. Со стороны (сторон) крепления каната реборду допускается не выполнять.

173. Лебедка оборудуется автоматически действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа:

1) тормозной момент создается при помощи пружины сжатия или груза;

2) тормоз состоит из двух систем торможения, все механические элементы тормоза, задействованные в процессе приложения усилия к тормозному барабану или диску, дублируются, в том числе толкатель электромагнита;

3) каждая из систем торможения создает усилие торможения, достаточное для остановки и удержания кабины с грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта;

4) применение ленточных тормозов не допускается;

5) лебедка, для которой предусмотрено ручное перемещение кабины, в соответствии с требованиями пункта 171, оборудована устройством для ручного растормаживания. При прекращении воздействия на это устройство, действие тормоза автоматически восстанавливается.

Параграф 5. Кабина

174. Кабина лифта рассчитывается на нагрузки, возникающие при рабочем режиме и испытаниях лифта.

175. Купе кабины имеет сплошные стены, пол и потолочное перекрытие (крыша) и входные проемы для доступа пользователей. Допускаются проемы для аварийных люков и дверей.

176. Стены кабины выдерживают нагрузку в 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см 2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке изнутри кабины с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.

177. Для ограждения кабины допускается применение многослойного стекла, испытанного в соответствии с требованиями приложения 3 к настоящим Требованиям.

Каждое стекло имеет маркировку с указанием следующей информации:

1) название и торговая марка фирмы-поставщика стекла;

2) тип стекла;

3) маркировка стекла.

Стена кабины со стеклом, установленным ниже 1,1 м от уровня пола, оборудуется поручнем, установленным на высоте 0,9 - 1,1 м и закрепленным независимо от стекла. Перила выдерживают горизонтальную нагрузку 440 Н и вертикальную нагрузку 1270 Н, приложенные разновременно в любой точке.

178. Крыша кабины в любом месте выдерживает без остаточной деформации нагрузку 2000 Н, приложенную на площади 0,2×0,4 м.

179. На крыше кабины предусматривается свободная площадка для обслуживающего персонала площадью не менее 0,12 м 2. Размер меньшей стороны площадки не менее 0,25 м.

180. Если зазор, измеренный в горизонтальной плоскости перпендикулярно от внешнего края крыши кабины до ограждения шахты, превышает 0,3 м, то крыша кабины со стороны этого зазора оборудуется перилами высотой не менее 0,9 м.

При измерении зазора имеющиеся в ограждении шахты ниши с размерами менее 0,3×0,3 м (ширина × высота) не учитываются.

181. В конструкцию перил входит поручень, обшивка понизу высотой 0,1 м и поперечина, расположенная на половине высоты перил. Перила выдерживают горизонтальную нагрузку 440 Н и вертикальную нагрузку 1270 Н, приложенные разновременно в любой точке.

182. Зазор, измеренный в горизонтальной плоскости, между наружным краем поручня и оборудованием, расположенным в шахте (противовес, выключатели, направляющие, кронштейны и тому подобное), не менее 0,1 м.

183. Расстояние между перилами и краем крыши кабины не более 0,15 м.

184. Стекло, применяемое для потолочного перекрытия кабины, ламинированное (многослойное), выдерживает нагрузку, в соответствии с требованиями пункта 178.

185. На крыше кабины предусматриваются аппараты управления, устройство остановки лифта, электрическая розетка в соответствии с требованиями пунктов 333 и 358, соответственно.

186. Под порогом кабины на всю ширину дверного проема устанавливается вертикальный щит заподлицо с передней кромкой порога.

Вертикальная часть щита заканчивается скосом, угол которого с горизонтальной плоскостью должен быть не менее 60 °. Проекция этого скоса на горизонтальную плоскость составляет не менее 0,02 м.

Высота вертикальной части щита, включая высоту порога кабины, не менее 0,75 м.

У кабины лифта, перемещающейся по наклонно установленным направляющим (в пределах 15 °), указанный щит устанавливается параллельно внутренней поверхности стены шахты со стороны входа в кабину.

187. Высота кабины, измеренная от пола до потолочного перекрытия, не менее 2,0 м. При определении высоты кабины, находящиеся на потолочном перекрытии и выступающие не более 0,05 м элементы (плафон, решетка, багет и тому подобное), не учитываются.

188. Высота в свету входного проема кабины не менее 2 м и не менее высоты двери шахты.

189. Входной проем кабины оборудован дверью.

190. Дверь кабины сплошная.

В вертикально-раздвижных дверях допускается применение сетки или перфорированного листа. Размеры ячеек сетки или отверстий перфорированного листа не более 0,01 м по горизонтали и 0,06 м по вертикали.

191. Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери не более 0,006 м.

192. Распашные двери не открываются наружу.

193. При оборудовании двери шахты смотровыми окнами, в соответствии с требованиями пункта 142, дверь кабины оборудуется смотровыми окнами.

Смотровое окно соответствует требованиям пункта 142 и располагается на двери кабины так, чтобы визуально совмещаться со смотровым окном (окнами) двери шахты, когда кабина находится на уровне этажной площадки.

194. Двери кабины в закрытом положении выдерживают нагрузку в 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см 2 и приложенную изнутри кабины перпендикулярно к плоскости двери в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация и изменение функционирования после снятия нагрузки не допускается.

195. Для ограждения дверей кабины допускается применение многослойного стекла, испытанного в соответствии с требованиями приложения 4.

Каждое стекло имеет маркировку с указанием следующей информации:

1) название и торговая марка фирмы - поставщика стекла;

2) тип стекла;

3) маркировка стекла.

196. Обращенная в кабину поверхность автоматических раздвижных дверей не имеет впадин или выступов более 0,003 м. Кромки впадин и выступов менее 0,003 м скошены в направлении открывания дверей или закруглены. Требование не распространяется на вертикально-раздвижные двери, изготовленные из сетки или перфорированного листа.

197. Горизонтально-раздвижные двери с автоматическим приводом и складчатые двери соответствуют требованиям пункта 139.

198. Вертикально - раздвижные двери соответствуют требованиям пункта 140.

199. Дверь кабины оборудована электрическим устройством безопасности, в соответствии с требованиями пункта 329, контролирующим закрытие двери и предотвращающим движение кабины при открытых дверях, за исключением случая, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 145 настоящих Требований.

Если горизонтально - раздвижная дверь кабины состоит из нескольких соединенных прямой кинематической связью створок (например, система рычагов), указанное электрическое устройство безопасности допускается устанавливать:

1) только на одну створку (быстрая створка в случае многостворчатых дверей);

2) на привод дверей, имеющий прямую кинематическую связь со створками.

У горизонтально - раздвижной двери кабины, состоящей из нескольких, имеющих косвенную кинематическую связь створок (посредством каната, ремня или цепи), указанное электрическое устройство безопасности допускается устанавливать только на ведомую створку при условии, что ведущая створка имеет прямую кинематическую связь с приводом дверей.

200. Дверь кабины оборудуется автоматическим замком. Автоматический замок соответствует требованиям пункта 145.

201. Усилие открывания дверей кабины, стоящей в зоне отпирания дверей, не более 300 Н.

202. Пороги и направляющие дверей соответствуют требованиям пунктов 142 и 150.

203. При оборудовании кабины аварийным люком его размеры в свету не менее 0,35×0,5 м. Аварийный люк сплошной, не открывается внутрь кабины и в открытом положении выступает за габариты кабины.

Люк оборудован замком, отпираемым с наружной стороны кабины без ключа, а изнутри кабины ключом, в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 . Размеры ключевины устройства отпирания замка (мм)

204. Кабину допускается оборудовать аварийной дверью для перехода людей в кабину соседнего лифта при выполнении следующих условий:

1) дверь не открывается наружу;

2) створка двери сплошная;

3) расстояние между кабинами не более 0,75 м;

4) в проходе между кабинами не размещаются тяговые канаты, вертикально расположенные провода и кабели;

5) проход между кабинами не пересекает зону движения противовеса;

6) аварийная дверь оборудована замком, отпираемым с наружной стороны кабины без ключа, а изнутри кабины ключом.

205. Запирание аварийной двери и люка контролируется электрическим устройством безопасности.

После отпирания аварийной двери или люка автоматическое возвращение лифта в режим «Нормальная работа» не допускается.

206. Кабина со сплошными дверями оборудуется вентиляционными отверстиями, расположенными вверху и внизу кабины.

Площадь вентиляционных отверстий, как в верхней, так и в нижней части кабины составляет не менее чем по 1 % полезной площади пола кабины.

Вентиляционные отверстия выполняются или размещаются так, чтобы через них не прошел изнутри кабины в шахту стержень диаметром 0,1 м.

207. Кабина оборудуется ловителями, соответствующими требованиям пунктов 214 по 223.

208. Кабина оборудуется башмаками. Конструкция башмаков исключает выход кабины из направляющих, самопроизвольную посадку кабины на ловители, а также ограничивает горизонтальное перемещение кабины относительно направляющих.

209. В кабине лифта указываются сведения:

1) грузоподъемность (кг);

2) вместимость (количество человек);

3) фирма-изготовитель лифта;

4) заводской номер.

Параграф 6. Противовес и уравновешивающее устройство кабины

210. Противовес и уравновешивающее устройство кабины рассчитаны на нагрузки, возникающие:

1) при рабочем режиме лифта;

2) при посадке противовеса на ловители (при оборудовании противовеса ловителями) и буфера;

3) при посадке уравновешивающего устройства кабины на ловители (при оборудовании уравновешивающего устройства кабины ловителями);

4) при посадке кабины на буфера и ловители.

Нагрузки, действующие на противовес или уравновешивающее устройство кабины при посадке их на ловители, определяются при скорости движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины, в соответствии с требованиями пункта 225.

Нагрузки, действующие на противовес при посадке его на буфера, определяются при скорости движения противовеса в соответствии с требованиями пунктам 246.

Нагрузки, действующие на противовес или уравновешивающее устройство кабины при посадке кабины на ловители или буфера, определяются при скорости движения кабины в соответствии с требованиями пунктов 224 и 246.

211. Конструкции противовеса или уравновешивающего устройства кабины, в состав которых входят грузы, исключают их самопроизвольное смещение как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

212. Противовес или уравновешивающее устройство кабины оборудуются башмаками. Конструкция башмаков исключает выход противовеса (уравновешивающего устройства) из направляющих, самопроизвольную посадку противовеса (уравновешивающего устройства) на ловители, а также ограничивает горизонтальное перемещение противовеса (уравновешивающего устройства) относительно направляющих.

213. Противовес и уравновешивающее устройство кабины оборудуются ловителями в случае, предусмотренном в пункте 69.

Параграф 7. Ловители

214. Ловители останавливают и удерживают на направляющих движущуюся вниз кабину, противовес или уравновешивающее устройство кабины при их включении от действия ограничителя скорости.

Допускается использование ловителей для торможения и (или) остановки движущейся вверх кабины при превышении ее скорости более величины, указанной в пункте 224.

215. Ловители испытываются в соответствии с приложением 5 к настоящим Требованиям.

216. Ловители кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины приводятся в действие своим ограничителем скорости.

Ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м / с допускается приводить в действие устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов.

217. Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м / с оборудуется ловителями плавного торможения.

Допускается применение:

1) ловителей резкого торможения с амортизирующим элементом, если номинальная скорость лифта не более 1 м / с;

2) ловителей резкого торможения, если номинальная скорость лифта не более 0,63 м / с.

При оборудовании кабины более чем одним ловителем на каждую из направляющих все ловители применяются плавного торможения.

218. Противовес или уравновешивающее устройство кабины лифта с номинальной скоростью более 1 м / с в соответствии с требованиями пункта 69 оборудуются ловителями плавного торможения.

219. Ловители автоматически принимают исходное положение и готовы к работе после подъема кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, остановленные ловителями.

220. Величина среднего замедления кабины с номинальным грузом при посадке на ловители не более:

1) 9,81 м / с 2 для ловителей плавного торможения;

2) 25 м / с 2 для ловителей резкого торможения.

221. Срабатывание ловителей кабины контролируется электрическим устройством безопасности, в соответствии с требованиями пункта 334, размыкающим цепь безопасности до или в момент срабатывания ловителей.

222. Ловители с регулируемым усилием торможения опломбированы изготовителем.

223. Ловитель снабжается табличкой с указанием:

1) фирмы-производителя данного ловителя;

2) идентификационного номера.

Параграф 8. Ограничитель скорости

224. Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины, срабатывает, если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и составит не более:

1) 0,8 м / с - для ловителей резкого торможения;

2) 1,5 м / с - для ловителей плавного торможения и ловителей резкого торможения с амортизирующим элементом при номинальных скоростях не более 1,0 м / с;

3) 1,25 +   (м/с) для ловителей плавного торможения при номинальных скоростях более 1,0 м / с,

где   - номинальная скорость кабины в м / с.

225. Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители противовеса или уравновешивающего устройства кабины, срабатывает, если скорость движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и не более чем на величину, превышающую на 10 % верхний предел скорости, установленный для срабатывания ограничителя скорости кабины.

226. Ограничитель скорости испытывается в соответствии с требованиями, указанными в приложении 4 к настоящим Требованиям.

227. Для проведения проверок и испытаний предусматривает возможность приведения в действие ловителей от ограничителя скорости, при движении кабины со скоростью ниже, указанной в пункте 224 настоящих Требований.

228. Предусматривается возможность проверки срабатывания ограничителя скорости при частоте вращения, соответствующей скорости движения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины, указанной в пунктах 224 и 246 настоящих Требований.

229. Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, не менее 0,006 м.

230. Коэффициент запаса прочности каната, ограничителя скорости, определенный как отношение разрывного усилия каната в целом к усилию, возникающему в нем при срабатывании ловителей, не менее 8.

231. Отношение диаметра шкива или блока к диаметру огибаемого каната, приводящего в действие ограничитель скорости, не менее 30.

232. Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, натягивается натяжным устройством.

233. Обрыв или нерегламентированная вытяжка каната, приводящего в действие ограничитель скорости, вызывает остановку привода электрическим устройством безопасности, отвечающим требованиям пункта 336.

234. Для ограничителя скорости, у которого усилие для приведения в действие ловителей создается только за счет трения между канатом и рабочим шкивом, предусматривается возможность проверки достаточности силы трения между ними для приведения в действие ловителей при движении кабины со скоростью ниже, указанной в пункте 224 настоящих Требований.

235. На ограничителе скорости указывается направление вращения, соответствующее включению ловителей.

236. Ограничитель скорости посредством электрического устройства безопасности, отвечающего требованиям пункта 331, размыкает цепь безопасности до момента достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой срабатывает ограничитель скорости.

При номинальной скорости лифта не более 1 м / с допускается размыкание цепи безопасности этим устройством в момент срабатывания ограничителя скорости.

237. Если после снятия с ловителей ограничитель скорости автоматически не возвращается в исходное состояние, то электрическое устройство безопасности в соответствии с пунктом 332 настоящих Требований предотвращает пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное состояние.

238. Допускается устанавливать ограничитель скорости в шахту при выполнении следующих условий:

1) приведение в действие ограничителя скорости для его испытания осуществляется обслуживающим персоналом снаружи шахты лифта при помощи механического или электрического дистанционного управления, за исключением бескабельного;

2) после срабатывания ограничитель скорости автоматически возвращается в исходное положение во время перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины.

239. Ограничитель скорости снабжается табличкой с указанием:

1) фирмы-производителя данного ловителя;

2) идентификационного номера;

3) скорости срабатывания ограничителя скорости.

Параграф 9. Буфера

240. Лифт оборудуется буферами, ограничивающими перемещение кабины и противовеса вниз.

Лифт, оборудованный лебедкой барабанной или со звездочкой, дополнительно оборудуется буферами, ограничивающими перемещение кабины вверх.

241. Лифт с номинальной скоростью, не превышающей 0,3 м/с, допускается оборудовать жесткими упорами.

242. Применение буферов энергонакопительного типа допускается при номинальных скоростях не более 1 м / с.

243. Применение буферов энергонакопительного типа с амортизированным обратным ходом допускается при номинальных скоростях не более 1,6 м / с.

244. Применение буферов энергорассеивающего типа допускается при любых номинальных скоростях лифта.

245. Буфера энергонакопительного типа с нелинейными характеристиками и/или с амортизированным обратным ходом, а также буфера энергорассеивающего типа должны испытываться в соответствии с приложением 5 к настоящим Требованиям.

246. Буфера и жесткие упоры рассчитываются на посадку кабины с грузом или противовеса, движущихся со скоростью:

1) превышающей на 15 % номинальную скорость лифта - все буфера и упоры, кроме гидравлического буфера с уменьшенным полным ходом плунжера;

2) превышающей на 15 % расчетную уменьшенную скорость лифта - гидравлический буфер с уменьшенным полным ходом плунжера.

При этом масса груза превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 %.

247. Буфера энергонакопительного типа.

Полный ход буфера с линейными характеристиками определяется по формуле:

S =     = 0,1348 v2                                                                                (5)

где S - полный ход буфера (м);

v- номинальная скорость кабины лифта (м);

g n = 9,81 - ускорение свободного падения (м / с ²).

Полный ход буфера не менее 0,065 м.

248. Буфера энергонакопительного типа с нелинейными характеристиками и буфера энергонакопительного типа с амортизированным обратным ходом удовлетворяют следующим требованиям:

1) при посадке на буфер средняя величина замедления кабины с номинальной нагрузкой, движущейся со скоростью равной 115 % от номинальной, не превышает 9,81 м / с 2;

2) время действия ускорения замедления, превышающего 25 м/с ², не более 0,04 с.

249. Буфера энергорассеивающего типа.

Полный ход буфера энергорассеивающего типа с линейными характеристиками определяется по формуле:

S ≥   = 0,0674 v² (м)                                                 (6)

где S - полный ход буфера,

v - номинальная скорость кабины лифта (м);

g n = 9,81 - ускорение свободного падения (м / с ²).

Если замедление лифта при подходе к верхней и нижней этажным площадкам контролируется, согласно пункту 298 настоящих Требований, то при расчете полного хода вместо номинальной скорости можно использовать скорость соприкосновения кабины (или противовеса) с буфером. При этом полный ход таких буферов менее:

1) 50 % полного хода, если номинальная скорость не более 4 м / с, но не менее 0,42 м;

2) 33 % полного хода, если номинальная скорость более 4,0 м / с, но не менее 0,54 м.

250. Буфера энергорассеивающего типа удовлетворяют следующим требованиям:

1) при посадке на буфер средняя величина замедления кабины с номинальной нагрузкой при свободном падении со скоростью, составляющей 115 % от номинальной, не превышает 9,81 м / с 2;

2) время действия ускорения замедления, превышающего 25 м/с 2, не более 0,04 с.

251. Буфер энергорассеивающего типа после снятия с него нагрузки автоматически возвращается в исходное положение. Возврат буфера в исходное положение контролируется электрическим устройством безопасности, в соответствии с требованиями пункта 340.

252. Предусматривается возможность контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере.

253. При оборудовании кабины или противовеса ловителями в соответствии с пунктом 217 настоящих Требований, а амортизирующее устройство ловителей допускается использовать вместо буферов, предусмотренных в пункте 240 настоящих Требований.

В этом случае в нижней части шахты устанавливаются жесткие упоры, взаимодействующие с каркасом кабины (противовеса).

254. Буфера, за исключением буферов энергонакопительного типа, снабжаются табличкой с указанием:

1) фирмы-производителя данного ловителя;

2) идентификационного номера.

Параграф 10. Тяговые элементы и подвеска

255. Кабина, противовес или уравновешивающее устройство кабины подвешены на стальных проволочных канатах или тяговых пластинчатых или на приводных роликовых (втулочных) цепях. Допускается применение других тяговых элементов при условии, что они обеспечивают уровень безопасности не ниже, чем при использовании стальных канатов или цепей, в том числе коэффициент запаса прочности, установленный для стальных канатов.

256. Тяговые элементы, соединяющие кабину с противовесом, одинаковой конструкции, имеют одинаковые размеры и характеристики.

257. Тяговые элементы, применяемые в лифте, имеют документ, подтверждающий их качество. Не допускается сращивание тяговых элементов.

258. Число тяговых элементов не менее двух.

259. При полиспастной подвеске все ветви одного тягового элемента считаются как один тяговый элемент.

260. Нормы браковки стальных канатов находящихся в эксплуатации приведены в приложении 5 к настоящим Требованиям.

При использовании стальных канатов, не указанных в приложении 6 к настоящим Требованиям, или других тяговых элементов, и невозможности установить норму их браковки, в соответствии с пунктом 4 указанного приложения, нормы браковки приводятся в руководстве по эксплуатации лифта.

261. Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов не менее 0,008 м.

262. Отношение между диаметром шкивов, блоков и барабанов и номинальным диаметром тяговых канатов не менее 40.

263. Коэффициент запаса прочности тяговых канатов не менее:

1) 12 - для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и более канатами;

2) 16 - для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и двумя канатами;

3) 12 - для лебедки барабанной.

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

K =                                                                         (7)

где Р - разрывное усилие каната;

S - максимальная нагрузка, действующая на канат при нахождении

кабины с номинальной нагрузкой на уровне нижней этажной площадки.

264. Заделка концов канатов при креплении их к кабине, противовесу или уравновешивающему устройству кабины или точкам подвески неподвижной ветви полиспаста выдерживает не менее 80 % разрывного усилия каната.

265. Крепление каната к барабану выполняется или посредством заклинивания, или с использованием не менее двух прижимных планок, или любым другим способом, обеспечивающим эквивалентный уровень безопасности. При нахождении кабины на полностью сжатом буфере или упоре на барабане остается не менее полутора запасных витков каждого каната, не считая витков, находящихся под прижимными планками.

266. Коэффициент запаса прочности тяговых цепей не менее 10. Коэффициент запаса прочности определяется по формуле, приведенной в пункте 263 настоящих Требований.

267. Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах распределения нагрузки между тяговыми элементами предусматривается автоматическое устройство.

Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях указанное устройство устанавливается как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза.

268. В качестве автоматического устройства для уменьшения разности натяжения тяговых элементов допускается применять пружины сжатия.

269. Электрическое устройство безопасности в соответствии с пунктом 335 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх величины, допускаемой устройством, в соответствии с пунктом 267 настоящих Требований, и обрыве одного, нескольких или всех тяговых элементов.

270. При применении уравновешивающих канатов выполняются следующие условия:

1) применяется натяжное устройство с блоком (блоками);

2) отношение диаметра блока натяжного устройства к диаметру уравновешивающего каната не менее 30;

3) натяжение обеспечивается силой тяжести и контролируется электрическим устройством безопасности, в соответствии с пунктом 337 настоящих Требований.

Лифты, номинальная скорость которых превышает 3,5 м / с, в дополнение к перечисленным требованиям должны быть оборудованы устройством, ограничивающим подскок натяжного устройства. Срабатывание этого устройства вызывает размыкание цепи безопасности электрическим устройством безопасности, в соответствии с пунктом 338 настоящих Требований.

271. Отводные блоки и звездочки имеют ограждение для предотвращения:

1) травм обслуживающего персонала;

2) спадания тяговых элементов с блоков и звездочек;

3) попадания предметов между тяговыми элементами и блоками или звездочками.

Конструкция ограждения предусматривает возможность проведения без его разборки работ по осмотру блоков и звездочек. Если в ограждении имеются отверстия, они соответствуют требованиям приложения 2.

Глава 6. Электрическое оборудование лифтов

Параграф 1. Общие требования

272. Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение соответствуют параметрам лифта по напряжению и частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования.

273. Лифт оборудуется устройством с ручным приводом (вводное устройство, автоматический выключатель или другие аналогичные устройства с ручным приводом), прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей, в соответствии с пунктом 274 настоящих Требований.

Предусматривается возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства.

274. Устройство по пункту 273 настоящих Требований устанавливается в машинном помещении, а при отсутствии машинного помещения:

1) в шкафу для аппаратов управления, за исключением случая установки шкафа в шахте;

2) рядом с устройствами для управления лифтом при эвакуации пассажиров по пункту 124 настоящих Требований - при установке шкафа для аппаратов управления в шахте.

275. Устройство, по пункту 273 настоящих Требований, не отключает цепи:

1) освещения помещений для размещения оборудования;

2) освещения шахты;

3) освещения кабины;

4) розеток на крыше кабины, под кабиной, в приямке и машинном помещении, в соответствии с пунктом 358 настоящих Требований;

5) вентиляции кабины;

6) двусторонней переговорной связи из кабины;

7) аварийной сигнализации;

8) вызова обслуживающего персонала из кабины.

При этом, для отключения цепей, указанных в подпунктах 1) - 4) данного пункта, предусматриваются отдельные выключатели.

В общем машинном помещении для нескольких лифтов, каждый лифт имеет свой выключатель цепи освещения кабины.

Выключатели цепи освещения шахты находятся в шахте и (или) рядом с устройством, в соответствии с пунктом 273 настоящих Требований.

Цепи освещения кабины и ее вентиляции, вызова обслуживающего персонала из кабины, двусторонней переговорной связи из кабины, ремонтной связи, а также цепи питания розеток и аварийной сигнализации допускается включать после устройства, в соответствии с пунктом 273 настоящих Требований, если предусмотрены дополнительные выключатели для отключения силовой цепи и цепи управления. При этом, устройство по пункту 278 настоящих Требований, не оборудуется приводом для дистанционного отключения.

276. При размещении оборудования нескольких лифтов в общее машинное помещение осуществляется ввод не менее двух питающих линий.

277. При размещении электрооборудования лифта в разных помещениях предусматриваются не самовозвратные устройства для отключения лифта в каждом из этих помещений.

278. На одной из этажных площадок допускается установка выключателя для дистанционного отключения силовой питающей цепи и (или) цепей управления при включенном устройстве, по пункту 273 настоящих Требований, при этом исключается возможность отключения при наличии в кабине людей. Доступ посторонних лиц к этому устройству исключается.

279. Напряжение силовых электрических цепей:

1) не более 660 В - в машинном помещении;

2) не более 415 В переменного тока частоты 50 Гц, 440 В переменного тока частоты 60 Гц и 460 В постоянного (выпрямленного) тока - в кабине, шахте и на этажных площадках, а также на площадках, где установлено электрооборудование при отсутствии машинного помещения.

Напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации не более 250 В.

280. Напряжение цепи питания переносных ламп не более 42 В. Применение автотрансформаторов с целью понижения напряжения для этой цели не допускается.

281. Для питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации допускается использование фазы и нулевого провода сети с глухо заземленной нейтралью источника тока (включение на фазное напряжение).

282. При включении на фазное напряжение цепей, в состав которых входят электрические устройства безопасности, между выводом обмоток электромагнитных аппаратов (контакторов, пускателей, реле и тому подобное) в этих цепях и нулевым проводом не допускается наличие контактов электрических устройств безопасности.

283. При питании переменным током от понижающего трансформатора цепей, в состав которых входят электрические устройства безопасности, один вывод вторичной обмотки трансформатора заземляется. Между выводом обмотки электромагнитных аппаратов в этих цепях и заземленным выводом трансформатора не допускается наличие контактов электрических устройств безопасности.

284. При питании от понижающего трансформатора через выпрямительное устройство цепей, в состав которых входят электрические устройства безопасности, один из полюсов выпрямительного устройства на стороне выпрямленного напряжения заземляется. При этом между выводом обмотки электромагнитных аппаратов в цепи управления и заземленным полюсом не допускается наличие контактов электрических устройств безопасности. Вторичную обмотку понижающего трансформатора в этом случае заземлять не допускается.

285. Установка в заземляющих (зануляющих) проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных, не допускается.

286. Токоведущие части выключателей с ручным приводом: устройства выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей защищаются от случайного прикосновения, если напряжение на них более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока. Степень защиты оболочки или кожуха принимается по установленным нормам. Положение этих выключателей обозначается соответствующими символами или надписями: «Включено», «Отключено».

287. Замыкание электрической цепи, в которой имеются электрические устройства безопасности, на землю или на металлические конструкции вызывает остановку лифта и предотвращает пуск лифта после его остановки до устранения замыкания.

Параграф 2. Электропривод лифта

288. Электропривод удовлетворяет следующим требованиям:

1) замыкание токоведущих частей электрического привода тормоза (электромагнита и тому подобное) на корпус не вызывает включение этого привода и снятие механического тормоза при остановленном лифте и не препятствует наложению механического тормоза после отключения электродвигателя;

2) у лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с предусматривается возможность движения кабины с пониженной скоростью не более 0,4 м/с с учетом требования пункта 305.

289. Электропривод переменного тока при питании электродвигателя непосредственно от сети удовлетворяет следующим требованиям:

1) снятие механического тормоза происходит одновременно с включением электродвигателя или после его включения;

2) отключение электродвигателя сопровождается наложением механического тормоза;

3) цепь главного тока электродвигателя прерывается не менее чем двумя независимыми электромагнитными аппаратами (один из которых может быть концевым выключателем). Вместо одного из электромагнитных аппаратов может использоваться бесконтактный ключ;

4) если при неподвижном лифте один из электромагнитных аппаратов не разомкнул контакты в цепи главного тока, то возможность дальнейшего движения предотвращается не позднее следующего изменения направления движения лифта.

290. Электропривод переменного тока при питании электродвигателя лебедки от управляемого преобразователя удовлетворяет следующим требованиям:

1) прерывание электропитания тормоза производится не менее чем двумя электрическими устройствами, объединенными или функционально связанными с электрическими устройствами, вызывающими прерывание питания электродвигателя лебедки. Снятие механического тормоза происходит только при величине тока электродвигателя лебедки, обеспечивающей необходимый момент для удержания кабины;

2) отключение электродвигателя лебедки сопровождается наложением механического тормоза;

3) цепь главного тока электродвигателя лебедки прерывается двумя независимыми электромагнитными аппаратами; допускается иметь одинарный разрыв всех фаз контактами одного электромагнитного аппарата при условии, что при его отключении одновременно полностью блокируется (прекращается) поток энергии от преобразователя к электродвигателю;

4) отключение электродвигателя лебедки производится, если преобразователь не пропускает поток энергии к электродвигателю при пуске установившейся скорости и (или) торможении или, когда поток энергии к электродвигателю не прекращается при остановке лифта и наложения механического тормоза;

5) дистанционное отключение преобразователя, питающего электродвигатель лебедки (если оно предусмотрено системой управления), возможно при помощи механического тормоза;

6) не допускается размещение предохранителей и выключателей или других размыкающих устройств между преобразователем и электродвигателем лебедки, если система электропривода предусматривает удержание кабины на уровне посадочной площадки моментом электродвигателя.

291. Электропривод постоянного тока при питании электродвигателя лебедки от управляемого преобразователя удовлетворяет следующим требованиям:

1) прерывание электропитания тормоза производится не менее чем двумя электрическими устройствами, объединенными или функционально связанными с электрическими устройствами, вызывающими прерывание питания электродвигателя лебедки. Снятие механического тормоза происходит только при величине тока электродвигателя лебедки, обеспечивающей необходимый момент для удержания кабины;

2) каждая остановка кабины сопровождается наложением механического тормоза. Допускается не накладывать механический тормоз при остановке на уровне этажной площадки при условии, что кабина будет удерживаться на этом уровне моментом электродвигателя в пределах, предусмотренных пунктом 9 настоящих Требований;

3) дистанционное отключение преобразователя, питающего электродвигатель лебедки (если оно предусмотрено системой управления), возможно после наложения механического тормоза;

4) при размыкании цепи возбуждения электродвигателя лебедки обеспечивается автоматическое снятие напряжения с якоря электродвигателя и наложение механического тормоза;

5) включение предохранителей и выключателей или других размыкающих устройств между преобразователем и электродвигателем лебедки не допускается, если система электропривода предусматривает удержание кабины на уровне этажной площадки моментом электродвигателя.

Параграф 3. Виды и система управления

292. Для лифтов допускаются следующие виды управления:

1) внутреннее;

2) наружное;

3) смешанное.

293. Пост управления в кабине лифта с автоматическими дверями оборудуется кнопкой, с расположенной ней или рядом с ней надписью «Двери» или соответствующим графическим символом. Нажатие на кнопку «Двери» приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки.

Допускается устанавливать вместо кнопки «Двери» кнопку «Отмена», нажатие на которую вызывает при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки отмену зарегистрированных приказов и отмену закрытия дверей кабины. При нажатии на кнопку «Отмена» во время движения кабины, кабина останавливается на ближайшей по ходу движения этажной площадке и открывает двери.

Кнопку «Стоп» в кабине устанавливать не допускается.

294. Пуск и движение кабины невозможны при открытой двери кабины (или какой-либо створки в случае многостворчатой двери), за исключением случая, предусмотренного в подпунктах 1) и 2) пункта 145 настоящих Требований. Отправление кабины с пассажиром по команде управления с этажной площадки допускается, но не менее чем через 2 с после закрытия дверей, если приказ из кабины не был зарегистрирован.

295. Система управления лифтом удовлетворяет следующим требованиям:

1) при исчезновении электроснабжения лифта одновременно с отключением электродвигателя лебедки автоматически отключается цепь управления.

После восстановления электроснабжения пуск кабины у лифтов с одиночным управлением возможен только после подачи новой команды управления, а у лифтов с групповым управлением - после подачи новой команды управления или от ранее зарегистрированного вызова. Допускается автоматическое движение кабины, на одну из этажных площадок для восстановления соответствия ее положения в шахте и состояния системы управления - «калибровочный рейс». При этом действие кнопки «Отмена», при ее наличии, исключается.

У лифтов с открываемой (закрываемой) вручную дверью кабины, при наличии в кабине людей, пуск кабины допускается только по команде управления из кабины. Если такой лифт не оборудован устройством контроля загрузки (наличия пассажира), и команда управления из кабины не поступила в течение 10 с, также допускается выполнение «калибровочного рейса».

Во всех перечисленных случаях движение кабины возможно только при закрытых дверях кабины, а также закрытых и запертых дверях шахты;

2) у лифта с собирательным управлением исключается возможность замедления и остановки кабины по командам управления из кабины или с этажной площадки, поступившим в момент, когда кабина находилась от этой площадки на расстоянии, меньшем пути рабочего замедления;

3) электрические контакты аппаратов, предназначенные непосредственно для отключения электродвигателя и обеспечения наложения механического тормоза, а также электрические контакты электрических устройств безопасности работают на размыкание электрической цепи;

4) индуктивные или емкостные помехи, возникающие при работе лифта или поступающие извне, не вызывают отказы электрических устройств безопасности.

296. Система управления лифтом, кроме лифта с собирательным управлением, исключает возможность выполнения новой команды управления, кроме команды «Стоп», подаваемой из машинного помещения или устройства управления, по пункту 124 настоящих Требований, до выполнения ранее поданной команды.

297. Система управления лифтом с номинальной скоростью 1,6 м / с и более обеспечивает перед крайними этажными площадками предварительное замедление, дублирующее действие рабочего замедления кабины.

298. В системе управления лифта, в котором применены буфера с уменьшенным ходом плунжера, в соответствии с пунктом 249 настоящих Требований, предусматривается устройство ограничения скорости кабины при ее подходе к верхней и нижней этажным площадкам.

Это устройство уменьшает скорость, если при подходе к площадкам рабочее замедление и замедление по пункту 297 настоящих Требований не обеспечивают расчетное снижение скорости.

Устройство ограничения скорости:

1) действует независимо от устройства рабочего замедления;

2) снижает к моменту соприкосновения с буфером скорость движения кабины до величины не более:

=                                                                     (8)

где   - скорость, на которую рассчитан буфер (м/с);

- скорость соприкосновения кабины с буфером (м/с);

3) обеспечивает при снижении скорости замедление не более 9,81 м / с ².

299. Для лифтов с групповым управлением обеспечивается возможность:

1) отключения одного или нескольких лифтов без нарушения нормальной работы остальных лифтов, входящих в группу;

2) полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного для ремонта лифта. При невозможности полного снятия напряжения с общих для группы элементов схемы, их открытые токоведущие части, остающиеся под напряжением более 42 Вольт переменного тока и более 60 Вольт постоянного тока, защищаются от прикосновения и обозначены предупредительными надписями или специальной маркировкой.

300. Электродвигатели защищаются от перегрузок посредством устройств, прекращающих подачу питания на двигатель путем отключения всех питающих проводов и возвращаемых в исходное положение вручную.

301. Отключение электродвигателя, наложение механического тормоза и остановка кабины происходит при:

1) достижении электродвигателем температуры, превышающей допустимую. Наложение механического тормоза и остановка кабины должна осуществляться на ближайшей по направлению движения этажной площадке или после выполнения лифтом команды управления (приказа). Допускается автоматический возврат к нормальному режиму эксплуатации только после снижения температуры до ее рабочего значения;

2) коротком замыкании в силовых цепях и цепях безопасности;

3) исчезновении возбуждения двигателя постоянного тока;

4) срабатывании электрических устройств безопасности, за исключением случаев, указанных в пунктах 302, 305, 324, 325, 330, 332 настоящих Требований, а также за исключением концевого выключателя, установленного в лифте с регулируемым приводом, указанным в пункте 73, 123 настоящих Требований.

Если питание обмоток в двигателе осуществляется от разных электрических цепей, то требования подпунктов 1) и 2) пункта 301 настоящих Правил относятся к каждой из таких обмоток.

Двигатели лифтов с питанием от генераторов постоянного тока имеют защиту от перегрузок.

302. Допускается движение кабины с помощью электродвигателя после срабатывания концевого выключателя, электрических устройств безопасности контролирующих ловители, обрыв и относительное перемещение (ослабление) канатов тяговых элементов, буфера, ограничитель скорости и шунтирования контактов этих устройств безопасности контактом (контактами) специального коммутирующего устройства; при этом управление осуществляется только из машинного помещения или с устройства управления, в соответствии с пунктом 124 настоящих Требований. Исключается действие команд управления от аппаратов, установленных вне машинного помещения или устройства в соответствии с пунктом 124 настоящих Требований.

Перемещение кабины осуществляется только при нажатии на самовозвратные аппараты управления (кнопки, тумблеры) движением вверх или вниз.

Допускается движение кабины с номинальной скоростью.

303. Предусматривается возможность управления лифтом из машинного помещения - режим «Управление из машинного помещения». При отсутствии машинного помещения управление лифтом в этом режиме осуществляется с устройства в соответствии с пунктом 124 настоящих Требований, расположенного снаружи шахты.

При этом:

1) исключено действие команд управления от аппаратов, установленных вне машинного помещения или устройства;

2) предотвращено воздействие подвижной отводки на автоматические замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;

3) исключено автоматическое открытие дверей шахты и кабины;

4) обеспечена автоматическая остановка кабины на уровне нижней и верхней этажной площадки;

5) включен сигнал «Занято» у лифта, оборудованного таким сигналом.

При управлении из машинного помещения или с устройства, в соответствии с пунктом 124 настоящих Правил, пуск кабины и ее движение возможны только при замкнутых контактах электрических устройств безопасности, за исключением случаев, указанных в пункте 301 настоящих Правил.

Движение кабины вверх или вниз при управлении из машинного помещения или с устройства по пункту 124 настоящих Требований осуществляется при непосредственном воздействии на соответствующий самовозвратный аппарат управления. Направление движения кабины обозначается рядом или на аппарате управления. Рядом с аппаратами управления должно быть устройство для остановки лифта. На этом устройстве (выключатель, кнопка и тому подобное) или рядом с ним - надпись «Стоп». Элемент управления устройством остановки лифта красного цвета. Устройство несамовозвратное. Положения элементов управления устройством обозначены.

Обеспечивается индикация, информирующая о:

1) направлении движения кабины;

2) достижении кабиной зоны отпирания дверей;

3) месте положения кабины по этажам или возможность наблюдения за работой лебедки.

После каждой остановки пуск кабины возможен только после вновь поданной команды управления.

При проведении испытаний допускается при работе лифта в режиме «Нормальная работа» имитировать из машинного помещения или с устройства по пункту 124 настоящих Требований задание вызовов и приказов.

304. Предусматривается возможность управления лифтом с крыши кабины - режим «Ревизия», скорость движения должна быть не более 0,63 м / с.

Управление лифтом осуществляется с поста управления аппаратами, предназначенными для пуска кабины вверх и вниз. Направление движения обозначается на аппаратах управления или рядом с ними. Перевод из режима «Нормальная работа» на управление с крыши кабины осуществляется из машинного помещения или с устройства по пункту 124 настоящих Требований, или с крыши кабины.

Это устройство допускается также располагать на посту управления с крыши кабины в режиме «Ревизия».

Допускается не устанавливать устройство для остановки лифта с крыши кабины, если менее чем в 0,7 м от места доступа на крышу кабины имеется несамовозвратное электрическое устройство безопасности.

Движение при управлении с крыши кабины осуществляется при:

1) постоянном воздействии на аппарат управления;

2) замкнутых контактах электрических устройств безопасности, за исключением случая, предусмотренного в пункте 305 настоящих Требований;

3) исключении действия команд управления от аппаратов, установленных в кабине, машинном помещении, на устройстве по пункту 124 настоящих Требований и на этажных площадках;

4) предотвращении воздействия подвижной отводки на автоматические замки дверей шахты у лифта, оборудованного такой отводкой;

5) исключении автоматического открытия дверей шахты и кабины;

6) включенном сигнале «Занято» у лифта, оборудованного таким сигналом.

Допускается управление работой привода дверей с крыши кабины: перевод в данный режим в режиме «Ревизия» и обратно может осуществляться только путем воздействия на соответствующие устройства на крыше кабины.

Возврат из режима «Ревизия» в режим «Нормальная работа» допускается после отключения выключателя режима «Ревизия» в машинном помещении или на устройстве по пункту 124 настоящих Требований, или на крыше кабины и закрытии дверей шахты.

Системой управления лифтом предусматривается автоматическая остановка кабины в зонах подхода к нижней или верхней этажной площадке, при этом расстояние от площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты не менее 1,8 м.

305. В режиме «Ревизия» допускается движение кабины лифта, оборудованного автоматически открывающимися дверями шахты, с помощью электродвигателя при шунтировании контактов электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие и запирание дверей шахты, контактом (контактами) устройства (кнопки, выключателя и тому подобное).

В режиме «Ревизия» у лифта с ручным открыванием дверей шахты допускается движение кабины лифта с помощью электродвигателя при шунтировании контактов электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты или электрических устройств безопасности, контролирующих автоматические замки дверей шахты, контактом (контактами) устройства (кнопки, выключателя и тому подобное).

Включение устройства осуществляется с крыши кабины, из машинного помещения или с устройства по пункту 124 настоящих Требований.

306. Кабина оборудуется устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 кг. При этом включается сигнал «Лифт перегружен». Автоматические двери лифта при перегрузке остаются открытыми; двери, открываемые вручную, остаются незапертыми.

Сигнализация о перегрузке выполняется в виде звукового и (или) светового сигнального устройства с надписью «Лифт перегружен» с соответствующим графическим символом. Допускается указанную надпись или графический символ размещать рядом со световым сигнальным устройством.

307. Кабина и крыша кабины обеспечивается двусторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала.

308. При верхнем расположении машинного помещения между машинным помещением и кабиной, машинным помещением и нижней этажной площадкой или приямком, а при нижнем расположении машинного помещения между машинным помещением и кабиной, машинным и блочным помещениями предусматривается ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь. При отсутствии машинного помещения такая связь предусматривается между местом установки устройства управления и кабиной, приямком (нижней этажной площадкой), блочным помещением.

309. Система управления лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, отключает привод, если:

1) кабина не приходит в движение после подачи команды «Пуск»;

2) кабина или противовес были остановлены во время движения, что вызвало проскальзывание тяговых элементов на канатоведущем шкиве или барабане трения в течение 45 с или времени, необходимом для прохождения всего пути перемещения кабины плюс 10 с, но не менее 20 с.

Возврат в режим «Нормальная работа» не допускается осуществлять автоматически.

310. На одной из этажных площадок допускается установка переключателей ручного действия для осуществления обслуживающим персоналом операций по изменению режима работы лифта (лифтов).

Эти устройства недоступны для посторонних лиц.

311. Лифты оборудуются устройством, размыкающим цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа».

Возврат в режим «Нормальная работа» не допускается осуществлять автоматически.

Параграф 4. Электрические устройства и цепи безопасности

312. Срабатывание электрического устройства безопасности предотвращает пуск электродвигателя главного привода или вызывает его остановку.

Электрические устройства безопасности включаются в цепь безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в цепи главного тока электродвигателя.

313. В состав электрического устройства безопасности могут входить:

1) один или несколько контактов безопасности, соответствующих требованиям пункта 316 и отключающих питание контакторов, включения электродвигателя главного привода и тормоза лифта, в соответствии с пунктом 312;

2) электрические цепи безопасности, соответствующие требованиям, указанным в приложении 6 «Электронные компоненты. Предотвращение отказов» к настоящим Требованиям, и состоящие из следующих деталей или их сочетаний:

одного или нескольких контактов безопасности по пункту 316 настоящих Требований, напрямую не отключающих питание контакторов, включения электродвигателя главного привода и тормоза лифта;

иные контакты, не предусмотренные пунктом 316 настоящих Требований;

электронные компоненты, указанные в приложении 6 к настоящим Требованиям.

Выходной сигнал, поступающий от электрического устройства безопасности, не изменяется при воздействии внешнего сигнала, поступающего от другого электрического устройства, размещенного в этой же цепи.

Электрические цепи, предназначенные для регистрации или задержки сигналов искрогашения, даже в случае неисправности, не препятствуют или задерживают размыкание цепи безопасности при срабатывании электрических устройств безопасности.

Для контактов безопасности предусматривается изоляция на напряжение:

1) 250 Вольт - при степени защиты корпуса не менее IP4X;

2) 500 Вольт - при степени защиты корпуса менее IP4X.

314. Совмещение в электрическом устройстве безопасности, функций устройства безопасности и рабочего устройства с использованием гальванически связанных контактов не допускается.

315. Для передачи выходного сигнала в электрических устройствах безопасности применяются аппараты с контактным разрывом электрической цепи. Применение магнитоуправляемых контактов (герконов) не допускается.

316. Срабатывание контакта безопасности происходит за счет его принудительного размыкания. При этом разделяются даже спаянные между собой контакты.

317. Допускается подключение к электрической цепи безопасности устройства для сбора информации. Применяемые для сбора информации устройства отвечают требованиям к электрическим цепям безопасности в соответствии с пунктом 313 настоящих Правил. Не допускается включение параллельно электрическим контактам устройств безопасности каких-либо других электротехнических устройств или их шунтирование, за исключением случаев, приведенных в пунктах 302, 305, 324, 325, 330, 332 настоящих Требований.

После переключения лифта в нормальную работу из режимов, указанных в пунктах 303, 304, 330 настоящих Требований, движение кабины возможно только после размыкания цепей, шунтирующих контакты электрических устройств безопасности и восстановления их действия в системе управления.

Допускается параллельно контактам выключателей безопасности включать элементы для искрогашения или улучшения коммутации. Такие элементы соответствуют требованиям пункта 313 к электрическим цепям безопасности.

318. К электрическим устройствам безопасности в лифтах относятся устройства:

1) контроля перехода кабиной лифта крайних этажных площадок (концевые выключатели), в соответствии с пунктом 320 настоящих Требований;

2) контроля закрытия двери шахты, в соответствии с пунктом 323 настоящих Требований;

3) контроля натяжения ремней по пункту 325 настоящих Требований;

4) контроля запирания автоматического замка двери шахты по пункту 326 настоящих Требований;

5) контроля закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком по пункту 327 настоящих Требований;

6) контроля закрытия двери шахты для технического обслуживания оборудования, аварийной двери или смотрового люка в шахте по пункту 328 настоящих Требований;

7) контроля закрытия двери кабины по пункту 329 настоящих Требований;

8) контроля запирания замка аварийной двери или люка кабины;

9) контроля срабатывания ограничителя скорости кабины по пункту 331 настоящих Требований;

10) контроля, возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение по пункту 332 настоящих Требований;

11) для остановки лифта (выключатель, кнопка «Стоп») по пункту 333 настоящих Требований;

12) контроля срабатывания ловителей по пункту 334 настоящих Требований;

13) контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов по пункту 335 настоящих Требований;

14) контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости по пункту 336 настоящих Требований ;

15) контроль натяжения уравновешивающих канатов по пункту 337 настоящих Требований;

16) контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов по пункту 338 настоящих Требований;

17) контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) по пункту 339 настоящих Требований;

18) контроля возвращения в исходное положение буфера энергорассеивающего типа по пункту 340 настоящих Требований;

19) отключения цепей управления из шахты по пункту 341 настоящих Требований;

20) отключения цепей управления из блочного помещения по пункту 342 настоящих Требований;

21) контроля положения площадки обслуживания по пункту 343 настоящих Требований;

22) контроля положения блокировочного устройства по пункту 344 настоящих Требований.

319. Срабатывание концевого выключателя происходит при:

1) переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами);

2) переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором);

3) переходе кабиной лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верхней этажной площадки не более чем на 0,2 м. При размещении буфера на кабине концевой выключатель срабатывает до соприкосновения буфера с соответствующим упором в шахте.

При нахождении кабины (противовеса) на сжатых буферах контакты концевого выключателя разомкнуты. После срабатывания концевого выключателя лифт не возвращается автоматически в режим «Нормальная работа».

320. Концевые выключатели размыкают цепи питания двигателя и тормоза, согласно требованиям пункта 316 настоящих Требований. Допускается включение концевых выключателей в цепь безопасности в случаях, указанных в пункте 322 настоящих Требований.

В лифтах с лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения допускается отключать электрическую цепь питания катушек двух контакторов, включенных в цепь питания электродвигателя главного привода, электрическим устройством безопасности, в соответствии с пунктом 316 настоящих Требований.

Срабатывание концевого выключателя в лифтах с регулируемым приводом постоянного или переменного тока вызывает остановку лифта за минимальное для данной системы управления время.

321. При установке концевого выключателя в цепи управления лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, предусмотривается двойное прерывание электрической цепи главного тока электродвигателя двумя независимыми электромагнитными аппаратами. Контакты этих электромагнитных аппаратов включены последовательно в цепь главного тока электродвигателя; при этом допускается одно прерывание цепи главного тока осуществлять бесконтактным устройством (при соблюдении требований подпунктов 3) и 4) пункта 291).

Если при остановке привода один из электромагнитных аппаратов или бесконтактное устройство не прервали цепь главного тока электродвигателя, возможность дальнейшего перемещения кабины лифта предотвращается не позднее следующего изменения направления движения.

322. Допускается установка концевых выключателей в цепь безопасности лифта, оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой. В этом случае устанавливается не менее двух концевых выключателей, действующих в каждом из направлений движения кабины и приводимых в действие независимыми элементами.

Концевые выключатели действуют на отдельные электромагнитные аппараты цепи управления, обеспечивающие двойное прерывание электрической цепи главного тока электродвигателя. Если при остановившейся кабине один из электромагнитных аппаратов не прервал цепь главного тока, возможность дальнейшего перемещения кабины лифта предотвращается не позднее следующего изменения направления движения. Аналогичное включение двух концевых выключателей в цепи управления выполняется также у лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, когда вес тяговых элементов таков, что не происходит проскальзывание тяговых элементов на шкиве (барабане) при посадке противовеса (кабины) на буфер (упор).

323. Электрическое устройство безопасности, контролирующее закрытие дверей шахты, размыкает цепь безопасности, в соответствии с пунктом 316 настоящих Правил; движение кабины исключается, если хотя бы одна из створок дверей шахты не закрыта, за исключением случаев, указанных в пунктах 145 и 305 настоящих Требований.

324. Для обеспечения движения кабины с уровня этажной площадки при незапертом автоматическом замке двери шахты по пункту 145 настоящих Требований допускается шунтирование контактов электрического устройства безопасности, контролирующего запирание автоматического замка при нахождении кабины в пределах ± 0,2 м от уровня этажной площадки.

325. Электрическое устройство безопасности, контролирующее натяжение ремней размыкает цепь безопасности при ослаблении натяжения ремней.

326. Электрические устройства безопасности, контролирующие запирание автоматических замков дверей шахты, в соответствии с подпунктом 3) пункта 145 настоящих Требований, размыкают цепь безопасности при незапертых дверях.

327. Электрическое устройство безопасности, контролирующее закрытие непосредственно не связанных и не запираемых створок двери шахты, в соответствии с пунктом 150 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности при открытой любой одной створки двери шахты.

328. Электрическое устройство безопасности, контролирующее закрытие двери для технического обслуживания оборудования, аварийной двери или смотрового люка, в соответствии с пунктом 155 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности при их открытии.

329. Электрическое устройство безопасности, контролирующее закрытие двери кабины, размыкает цепь безопасности при ее открытии.

330. Электрическое устройство безопасности, контролирующее запирание аварийной двери или люка кабины, размыкает цепь безопасности при их отпирании.

Возврат в режим «Нормальная работа» не допускается осуществлять автоматически.

В режиме «Перевозка пожарных подразделений» допускается шунтирование электрического устройства безопасности, контролирующего люк кабины.

331. Электрическое устройство безопасности, контролирующее срабатывание ограничителя скорости в соответствии с пунктом 236 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости. У лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м / с, допускается размыкание цепи управления при срабатывании ограничителя скорости.

332. Электрическое устройство безопасности, контролирующее возврат ограничителя скорости в исходное состояние, в соответствии с пунктом 237 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности при невозвращении ограничителя скорости в исходное состояние. Допускается шунтировать указанное устройство при управлении лифтом из машинного помещения или с устройства, в соответствии с пунктом 126 настоящих Требований, для снятия кабины (противовеса) с ловителей.

333. Устройства на крыше кабины, в машинном помещении или на устройстве для остановки лифта в соответствии с подпунктом 1) пункта 126 настоящих Требований, размыкают цепь безопасности при ручном воздействии на них.

Срабатывание устройства отменяет все команды управления, за исключением вызовов у лифта с собирательным управлением при парной и групповой работе. После остановки кабины движение может быть возобновлено только после отмены действия этого устройства и подачи новой команды управления.

334. Электрическое устройство безопасности, контролирующее срабатывание ловителей, размыкает цепь безопасности при срабатывании ловителей.

335. Электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов, размыкает цепь безопасности при обрыве или относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов.

336. Электрическое устройство безопасности, контролирующее обрыв или вытяжку каната ограничителя скорости, размыкает цепь безопасности при обрыве или вытяжке каната более регламентированной величины.

337. Электрическое устройство безопасности, контролирующее натяжение уравновешивающих канатов, размыкает цепь безопасности при ослаблении натяжения.

338. Электрическое устройство безопасности, контролирующее подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов, размыкает цепь безопасности при срабатывании ограничивающего подскок устройства.

339. Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение съемного штурвала, в соответствии с подпунктом 2) пункта 171 настоящих Требований, размыкает цепь безопасности при установке штурвала на лебедку.

340. Электрическое устройство безопасности, контролирующее возврат в исходное положение буфера энергорассеивающего типа, размыкает цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 0,05 м.

341. Электрическое устройство (устройства) безопасности, устанавливаемое в шахте, несамовозвратное и размыкает цепь безопасности от ручного воздействия.

342. Электрическое устройство безопасности, устанавливаемое в блочном помещении, несамовозвратное и размыкает цепь безопасности от ручного воздействия.

343. Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение площадки, размыкает цепь безопасности при выводе ее из исходного (нерабочего) состояния.

344. Электрическое устройство безопасности, контролирующее положение блокировочного устройства, размыкает цепь безопасности при приведении в действие устройства.

345. В приложении 6 к настоящим Требованиям приведены неисправности электронного оборудования лифта и условия, при которых их нельзя включать.

346. Возможность неразмыкания контактов допускается не принимать во внимание при использовании контактов безопасности, соответствующих пункту 316 настоящих Требований.

347. Цепи безопасности строятся согласно требованиям блок-схемы, отраженной на рисунке 7.

Рисунок 7. Блок-схема оценки электрических схем безопасности

348. Электрические цепи безопасности, в состав которых входят электронные детали, считаются электрическими устройствами безопасности и проверяются, согласно требованиям приложения 6 к настоящим Правилам.

Параграф 5. Электропроводка и электрооборудование

349. Изолированные проводники цепей управления, освещения, сигнализации, силовые и другие с напряжением не более 460 Вольт, относящиеся к одному лифту, допускается прокладывать совместно (в одном пучке, одной трубе, одном коробе, одном кабеле и тому подобное) при условии, что изоляция каждого из этих проводников рассчитана на самое высокое напряжение.

350. Присоединительные зажимы электрических машин, аппаратов и клеммных наборов соответствуют типу и сечению применяемого провода (кабеля).

Если после размыкания одного или нескольких главных выключателей некоторые клеммы остаются под напряжением, то они отделяются от клемм, не находящихся под напряжением, а при напряжении на них более 50 Вольт они промаркировываются.

351. Электрическое оборудование лифта снабжено необходимыми символами и (или) обозначениями, облегчающими его наладку и обслуживание.

Контакторы, реле, плавкие предохранители и клеммные наборы цепей, идущие к панелям управления, промаркированы в соответствии с электрической схемой. Необходимые данные предохранителя, такие как его номинал и тип, указаны или на самом предохранителе, или на его патроне.

Провода, подходящие к зажимам клеммных наборов, а также к зажимам электрооборудования, имеют маркировку. Допускается осуществлять маркировку проводов цветом.

352. Для защиты от механических повреждений защитная оболочка кабелей и проводов полностью заходит в корпус выключателей или других устройств или же заканчивается соответствующим уплотнением.

Закрытые каркасы дверей кабины и шахты лифта допускается рассматривать в качестве кожухов электрических устройств. Однако, при наличии опасности механического повреждения вследствие перемещения деталей или острых кромок самого каркаса, провода, подключаемые к устройствам безопасности, имеют механическую защиту.

353. Конструкция и размещение электрических разъемов и других съемных электрических устройств, устанавливаемых в электрические цепи безопасности, исключают возможность их неправильной установки, если неправильное подключение таких устройств может привести к опасным сбоям в работе лифта или, если их удаление производится без помощи инструмента.

Параграф 6. Освещение и розетки питания

354. Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта, а также розеток для подключения инструмента осуществляется от осветительной сети здания (сооружения).

355. Освещение кабины включается (отключено) автоматически и (или) выключателем ручного действия.

В лифте, оборудованном устройством контроля загрузки кабины, допускается при отсутствии пассажиров в кабине и при закрытых дверях, автоматическое отключение освещения кабины.

В лифте, не имеющем устройства контроля загрузки кабины, допускается автоматическое отключение рабочего освещения при нахождении в кабине людей, если по истечении 5 с после закрытия дверей кабины не началось ее движение.

356. Выключатели ручного действия освещения кабины и питания розетки на крыше кабины, если они необходимы, устанавливаются в машинном помещении, а при его отсутствии - в запираемом шкафу.

В машинном помещении, общем для нескольких лифтов, на каждую кабину устанавливается свой выключатель, расположенный поблизости от устройства.

357. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания не более 42 Вольт.

358. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического инструмента не более 250 Вольт.

359. Шахта лифта оборудуется стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты.

Крайние аппараты освещения устанавливаются на расстоянии не более чем 0,5 м от самой верхней и самой нижней точек шахты.

Остекленную, огражденную сеткой или частично огражденную шахту допускается не оборудовать стационарной электрической осветительной аппаратурой, если наружное освещение обеспечивает требуемую освещенность внутри шахты.

360. Этажные площадки оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.

361. Проход к помещению, в котором помещено оборудование лифта, оборудован стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.

362. Машинное помещение оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 200 лк на уровне пола.

363. Блочное помещение оборудовано стационарной осветительной аппаратурой, обеспечивающей освещенность блока (блоков) не менее 100 лк.

364. Зоны размещения оборудования и его технического обслуживания оборудованы стационарной осветительной аппаратурой, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк.

365. Шкаф, в котором размещено оборудование лифта, имеет стационарную осветительную аппаратуру, обеспечивающую освещенность оборудования не менее 200 лк.

366. Устройства управления освещаются стационарной осветительной аппаратурой, обеспечивающей освещенность панели не менее 100 лк.

367. Кабина оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим уровень освещенности не менее 50 лк на аппаратах управления и на уровне пола.

368. Рабочее освещение кабины осуществляется не менее чем двумя параллельно включенными лампами.

369. Предусматривается аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать, как минимум, одну лампу мощностью 1 Ватт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины включается автоматически.

370. Устройства стационарного электрического освещения кабины устанавливаются таким образом, чтобы исключить их повреждение при погрузке или разгрузке кабины.

Глава 7. Грузоподъемность. Вместимость кабины

371. Номинальная грузоподъемность лифта устанавливается в зависимости от максимальной, полезной площади и соответствует следующим данным таблицы 1.

Таблица 1

Номинальная

грузоподъемность

(кг)	Полезная

максимальная площадь кабины (м²)	Номинальная

грузоподъемность

(кг)	Полезная

максимальная площадь кабины (м²)

1	2	3	4

1001

0,37	900	2,20

1802

0,58	975	2,35

225	0,70	1000	2,40

1	2	3	4

300	0,90	1050	2,50

375	1,10	1125	2,65

400	1,17	1200	2,80

450	1,30	1250	2,90

525	1,45	1275	2,95

600	1,60	1350	3,10

630	1,66	1425	3,25

675	1,75	1500	3,40

750	1,90	1600	3,56

800	2,00	2000	4,20

825	2,05	25003

5,00

Примечание:

1. Минимум для лифта на одного человека.

2. Минимум для лифта на двух человек.

3. После 2500 кг добавлять 0,16 м 2 на каждые последующие 100 кг. Для промежуточных значений нагрузки площадь определяется посредством линейной интерполяции.

372. При превышении загрузки кабины лифта на 10 % и более номинальной грузоподъемности исключается возможность пуска лифта из кабины или с этажных площадок от кнопок управления лифтом. В режиме «Управление из машинного помещения» обеспечивается возможность пуска лифта при нахождении в кабине груза, масса которого превышает номинальную грузоподъемность на 25 %.

373. Вместимость кабины определяется по числу пассажиров, в соответствии с данными таблицы 2 или делением величины номинальной грузоподъемности лифта на 75 кг с округлением полученного результата до ближайшего целого числа, где 75 кг - принятый вес одного пассажира.

Таблица 2

Число

пассажиров	Полезная

минимальная

площадь

кабины (м²)	Число

пассажиров	Полезная

минимальная

площадь

кабины (м²)

1	0,28	11	1,87

2	0,49	12	2,01

3	0,60	13	2,15

4	0,79	14	2,29

5	0,98	15	2,43

6	1,17	16	2,57

7	1,31	17	2,71

8	1,45	18	2,85

9	1,59	19	2,99

10	1,73	20	3,13

Примечание: после 20 пассажиров добавлять 0,115 м ² на каждого последующего пассажира.

Глава 8. Выдача разрешения на применение лифтов

374. Завод-изготовитель или официальный представитель-поставщик получает на применение лифтов разрешение, в соответствии с Законом РК              «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

375. Для проведения приемочных испытаний заявитель представляет экспертной организации следующую техническую документацию:

1) техническое задание на разработку лифта;

2) программу и методику приемочных испытаний образца лифта;

3) нормативный документ на изготовление опытного образца;

4) протокол о результатах проведения испытаний;

5) руководство по монтажу;

6) руководство по эксплуатации, включающее:

методику проведения контрольных испытаний (проверок) лифта;

условия и требования безопасной эксплуатации лифта, порядок технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования лифта;

методику безопасной эвакуации пассажиров из кабины, остановившейся между этажами;

перечень быстро изнашиваемых деталей;

образец паспорта лифта;

монтажный чертеж;

принципиальную электрическую схему с перечнем элементов схемы и электрическую схему соединений.

376. Приемочные испытания опытного образца лифта проводятся по месту его изготовления (комплектации) на аттестованных испытательных стендах. Проведение испытаний лифта на объекте его установки проводится при участии государственного инспектора в согласованные сроки.

Результаты приемочных испытаний отражаются в протоколе (акте).

При несоответствии отдельных конструкций лифта требованиям, заявитель представляет рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасное применение лифтов и положительное заключение экспертизы о возможности применения этих конструкций.

377. При изменении конструкции устройств безопасности и составных частей лифта выдается новое разрешение на применение лифта. При этом испытание лифта по согласованию с государственным инспектором может проводиться по сокращенной программе с обязательным испытанием измененных конструкций.

Глава 9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

378. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов, осуществляется организациями, специализирующимися на выполнении соответствующих работ (далее - специализированными организациями), располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.

379. Техническое диагностирование и обследование лифтов, а также систем диспетчерского контроля осуществляют экспертные организации, проводящие экспертизу промышленной безопасности.

Глава 10. Регистрация и ввод лифта в эксплуатацию

380. Регистрация лифтов, проводится в территориальных подразделениях уполномоченного органа.

381. После окончания монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается полному техническому освидетельствованию.

Полное техническое освидетельствование проводит специализированная организация на основании заявки организации, смонтировавшей лифт (далее - монтажной организации), в присутствии ее представителя и представителя генеральной подрядной строительной организации.

При полном техническом освидетельствовании лифт подвергается визуальному и измерительному контролю, проверке на функционирование во всех режимах и испытаниям, в соответствии с главой 11 настоящих Требований.

При полном техническом освидетельствовании проверяется наличие документации, поставляемой с лифтом, а также документа «Акт на скрытые работы» и протоколов:

1) измерения сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта;

2) проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;

3) проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 Вольт с глухозаземленной нейтралью.

При выявленном несоответствии лифта, в том числе строительной части, а также комплекта технической документации требованиям настоящих Правил, выявленные несоответствия устраняются организацией, допустившей нарушение, после чего проводится проверка устранения выявленных несоответствий.

Результаты освидетельствования отражаются в «Акте полного технического освидетельствования лифта» (приложение 7 к настоящим Правилам) и паспорте лифта, заверяются подписью и штампом специалиста специализированной организации.

382. Эксплуатирующая организация осуществляет мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации лифта в соответствии с требованиями главы 12 и организует комиссию по приемке лифта в следующем составе:  приказ

1) председатель комиссии - представитель эксплуатирующей организации;

2) члены комиссии;

3) представитель монтажной организации;

4) специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта;

5) представитель генподрядной строительной организации;

6) государственный инспектор;

7) представитель заказчика (при наличии).

383. Эксплуатирующая организация не менее чем за пять дней уведомляет организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, о дате работы комиссии.

384. Комиссии по приемке лифта предъявляется «Акт полного технического освидетельствования лифта» и документы по организации безопасной эксплуатации лифта:

1) положение об организации и осуществлении производственного контроля;

2) договор о страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде, в случае аварии на лифте;

3) приказы о назначении специалистов и допуске обслуживающего персонала в соответствии с главой 12 настоящих Требований;

4) документы, подтверждающие аттестацию специалистов и обслуживающего персонала.

385. Комиссия проверяет представленные документы, проводит контрольный осмотр лифта.

386. Результаты работы комиссии отражаются в «Акте приемки лифта в эксплуатацию» (приложение 8 к настоящим Требованиям).

387. На основании «Акта технического освидетельствования» и положительных результатов работы комиссии по приемке лифта представитель территориального органа Комитета делает запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию в паспорте лифта с указанием срока следующего освидетельствования.

388. Ввод лифта в эксплуатацию не допускается, если при приемке будет выявлено:

1) наличие нарушений требований настоящих Требований , влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, которые не могут быть устранены при проведении приемки лифта;

2) отсутствие специалистов, получивших разрешение на работу, и обслуживающего персонала.

Эксплуатирующая организация обеспечивает устранение нарушений, после чего проводится приемка лифта в порядке, установленном пунктом 385 настоящих Требований.

389. При передаче лифта другому владельцу или арендатору производится перерегистрация лифта.

Снятие с регистрации производится при демонтаже лифта.

Глава 11. Техническое диагностирование и

обследование лифтов

390. Техническое диагностирование проводится с целью установить техническое состояние лифта.

В техническое диагностирование входят полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование лифта.

391. Вновь установленный лифт до ввода в эксплуатацию подвергается полному техническому освидетельствованию.

Полное техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:

1) лифт соответствуют паспортным данным и настоящим Требованиям;

2) лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;

3) комплект документации, поставляемый с лифтом, соответствует настоящим Требованиям.

При полном техническом освидетельствовании:

1) проверяется соответствие лифтового оборудования сведениям, указанным в паспорте лифта;

2) проводится визуальный и измерительный контроль установки лифта и ее соответствие монтажному чертежу и настоящим Требованиям;

3) проверяется функционирование лифта во всех режимах, в соответствии с приложенным руководством по эксплуатации;

4) проводятся испытания;

5) проверяется наличие документации, поставляемой с лифтом, и документации по пункту 381 настоящих  Требований.

392. В течение всего срока эксплуатации лифт подвергается периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:

1) лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;

2) организация эксплуатации лифта соответствует настоящим Требованиям.

При периодическом техническом освидетельствовании:

1) проводится визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;

2) проверяется функционирование лифта во всех режимах;

3) проводятся испытания;

4) проверяется соответствие организации эксплуатации лифта настоящим Требованиям.

393. После капитального ремонта (замены) или установки лифтового оборудования лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию.

Частичное техническое освидетельствование проводится с целью установить, что замененное, вновь установленное или отремонтированное лифтовое оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу лифта.

Лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию после:

1) замены или установки устройств безопасности;

2) замены или ремонта редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов;

3) изменения принципиальной электрической схемы;

4) замены шкафа (устройства) управления.

При частичном техническом освидетельствовании:

1) проверяется соответствие установленного, замененного или отремонтированного лифтового оборудования паспортным данным;

2) проводится визуальный и измерительный контроль установленного оборудования;

3) проводятся испытания и (или) проверка установленных, замененных или отремонтированных устройств безопасности и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования.

394. Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования.

При визуальном и измерительном контроле проводится проверка соответствия лифтового оборудования паспортным данным и его установки размерам, регламентированным настоящими Требованиями и монтажным чертежом.

395. Проверка лифта.

При проверке контролируется работа лифта во всех режимах, предусмотренных принципиальной электрической схемой, а также работа:

1) лебедки;

2) дверей шахты, кабины и привода дверей;

3) устройств безопасности, за исключением проверяемых при испытаниях;

4) сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения, а также контролируется точность остановки кабины на этажных площадках.

396. Испытания лифта.

Испытаниям подвергаются:

1) ограничитель скорости;

2) ловители;

3) буфера;

4) тормозная система;

5) электропривод;

6) канатоведущий шкив;

7) защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухозаземленной нейтралью.

397. Испытания ограничителя скорости.

При испытаниях ограничителя скорости проводится проверка его срабатывания при увеличении скорости вращения в пределах, регламентированных настоящими Требованиями, и приведение в действие ловителей.

398. Испытание ловителей.

При испытании ловителей проверяется их срабатывание, остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины).

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, испытываются от каждого из этих устройств.

Испытание ловителей кабины при полном техническом освидетельствовании и после их замены проводится при нахождении в кабине груза, масса которого:

1) превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 % для ловителей плавного торможения;

2) равно номинальной грузоподъемности для ловителей мгновенного действия или ловителей мгновенного действия с амортизацией.

При периодическом техническом освидетельствовании испытание ловителей проводится при незагруженной кабине.

Испытание ловителей противовеса и уравновешивающего устройства кабины проводится при незагруженной кабине.

Ловители испытываются при рабочей скорости лифта. Допускается при периодическом техническом освидетельствовании у лифтов с номинальной скоростью более 1 м/с проводить испытание при пониженной скорости, но не менее 1 м/с.

399. Испытание буферов.

Испытание энергонакопительных буферов кабины при полном техническом освидетельствовании и после их замены проводится при нахождении в кабине груза, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта. Кабина опускается на буфера на рабочей скорости.

Испытание энергонакопительных буферов, буферов с амортизированным обратным ходом кабины и противовеса при периодическом техническом освидетельствовании не требуется. Проводится визуальный и измерительный контроль их состояния и соответствие регламентированных размеров монтажному чертежу.

Испытание энергонакопительных буферов кабины с амортизированным обратным ходом и энергорассеивающих буферов при полном техническом освидетельствовании и после их замены проводится при нахождении в кабине груза, масса которого равна номинальной грузоподъемности на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буферов, в случае применения буферов с укороченным ходом.

Испытание энергорассеивающих буферов при периодическом техническом освидетельствовании проводится при незагруженной кабине при скорости не более 0,71 м / с.

400. Испытание тормозной системы.

Испытание тормозной системы при полном техническом освидетельствовании и после ее замены проводится посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении кабины вниз на рабочей скорости кабины с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. Тормоз останавливает привод. При этом ускорение замедления кабины не превышает 9,81 м/с².

Испытание тормозной системы при периодическом техническом освидетельствовании проводится посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении незагруженной кабины вверх. Тормоз останавливает привод.

401. После проведения испытания ловителей, буферов и тормозной системы визуально проконтролированы детали подвески кабины, уравновешивающего устройства кабины и противовеса, ловители и буфера на отсутствие повреждений.

402. Электропривод лифта при питании электродвигателя от управляемого преобразователя испытывается на надежность электрического торможения (удержания), если оно предусмотрено конструкцией лифта.

Испытание электрического торможения (удержания) проводится при нахождении незагруженной кабины на уровне верхней посадочной площадки с разомкнутым тормозом в течение 3 мин. Допускается автоматическое перемещение кабины в пределах уровня точности остановки (нивелировки) с последующим ее удерживанием.

403. Испытание канатоведущего шкива и барабана трения.

Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения при полном техническом освидетельствовании проводится при спуске находящейся в нижней части шахты кабины с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта. При этом на нижнем этаже должна происходить полная остановка кабины до ее соприкосновения с буферами.

Испытание сцепления при периодическом техническом освидетельствовании проводится при подъеме находящейся в верхней части шахты незагруженной кабины. При этом должна происходить полная остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа.

404. Испытания невозможности подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проводятся при незамкнутом тормозе перемещением кабины вверх вручную от штурвала или от электродвигателя на пониженной скорости. При этом не происходит подъем (подтягивание) кабины.

405. Испытания защитного зануления (заземления), изоляции электрических сетей и электрооборудования, защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью проводятся после монтажа, модернизации, при проведении обследования лифта, отработавшего установленный срок службы, а также при эксплуатации, периодически в установленные сроки.

406. Лифт, модернизированный в процессе эксплуатации, подвергается периодическому техническому освидетельствованию с проверкой комплекта документации по модернизации, проведением визуального и измерительного контроля установки замененного оборудования.

Незаменяемые металлоконструкции составных частей лифта (кабины, противовеса, подлебедочной рамы, закладных деталей крепления направляющих и другие) подвергаются обследованию с применением неразрушающих методов контроля. При положительных результатах освидетельствования и обследования устанавливается новый срок службы лифта.

407. Лифт, отработавший срок службы, установленный в нормативной, конструкторской и эксплуатационной документациях, стандартах, правилах безопасности подвергается обследованию с целью определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

408. При обследовании лифт подвергается:

1) визуальному и измерительному контролю;

2) проверке работы лифта во всех режимах;

3) определению состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии;

4) испытаниям устройств безопасности;

5) обследованию металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля;

6) испытаниям защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования, проверке срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью.

На основании результатов обследования лифта и анализа условий его эксплуатации проводятся работы по определению остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.

Работы по продлению срока безопасной эксплуатации лифта проводятся до достижения им нормативно-установленного срока. Допускается совмещать, в пределах одного года, работы по обследованию лифта с работами по техническому освидетельствованию.

409. Оформление результатов технического диагностирования и обследования лифта.

Результаты технического диагностирования лифта отражаются в паспорте лифта, а также при:

1) полном освидетельствовании в «Акте полного технического освидетельствования лифта» (приложение 7 к настоящим Требованиям);

2) периодическом освидетельствовании в «Акте периодического технического освидетельствования лифта» (приложение 9 к настоящим Требованиям).

410. Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, отражаются в «Заключении экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта».

Глава 12 Эксплуатация лифта

411. Эксплуатирующие организации (собственники зданий, в которых находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивают содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта.

Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает:

1) соблюдение действующих законодательных актов и нормативных документов в области промышленной безопасности;

2) укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов;

3) допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

4) проведение подготовки и переподготовки работников в области промышленной безопасности;

5) наличие нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ;

6) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

7) проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации;

8) предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц;

9) приостановление эксплуатации лифта в случае угрозы жизни людей;

10) мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике;

11) анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

12) меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов;

13) своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте;

14) учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте;

15) страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте, на весь срок эксплуатации.

412. Обслуживание и система планово-предупредительных ремонтов лифта.

Обслуживание лифта осуществляется лифтером и включает в себя проведение ежесменных осмотров лифта.

413. Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя:

1) систему технического обслуживания, состоящую из:

периодических осмотров;

текущих ремонтов;

аварийно-технического обслуживания;

2) систему восстановления ресурса лифта, состоящую из:

капитального ремонта (замены оборудования);

модернизации при эксплуатации.

414. Для технического обслуживания, капитального ремонта и модернизации эксплуатирующая организация может привлекать специализированную организацию.

В этом случае в договоре между ними определяются договорные обязательства сторон с учетом требований пунктов 412 и 414 настоящих Требований.

415. Эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация обеспечивают укомплектованность штата работников, исходя из необходимости выполнения объема работ, предусмотренного руководством по эксплуатации и с учетом местных условий эксплуатации.

416. Руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий эксплуатирующих и специализированных организаций проходят профессиональную подготовку и переподготовку по промышленной безопасности, в соответствии с действующим законодательством.

Указанные лица имеют соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Параграф 1. Обучение и аттестация обслуживающего персонала

417. Периодическая проверка знаний электромехаников, лифтеров, диспетчеров проводятся не реже одного раза в 12 месяцев аттестационной комиссией организации, в штате которой он числится или комиссией организации, осуществляющей обучение. Внеочередная проверка знаний проводится при переходе на другое место работы.

418. Обслуживающий персонал проходит подготовку и проверку знаний по электробезопасности в объеме не ниже следующих квалификационных групп:

1) электромеханики, допущенные к самостоятельной работе - III группа;

2) лифтеры и диспетчера - II группа.

Проверка знаний проводится в срок не более одного месяца при приеме на работу и периодически в сроки не реже одного раза в 12 месяцев.

419. Возложение функций по организации эксплуатации и (или) технического обслуживания лифтов на специалистов осуществляется приказом организации.

420. Допуск к самостоятельной работе электромехаников, лифтеров, диспетчеров осуществляется приказом при наличии у них удостоверения о допуске.

На электромехаников и лифтеров возлагается выполнение соответствующих работ на закрепленных за ними лифтах.

На диспетчеров возлагается выполнение работ по диспетчерскому контролю за работой лифтов, подключенных к определенному диспетчерскому пункту.

421. Эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация выдают специалистам, электромеханикам, лифтерам, диспетчерам документы, относящиеся к их основной деятельности:

422. Эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация разрабатывают положение о производственном контроле с учетом местных условий эксплуатации.

Для осуществления производственного контроля определяется специально назначенный работник, переэкзаменованный в установленном порядке.

423. В кабине лифта и (или) основном посадочном этаже вывешиваются памятка о правильной эксплуатации лифта, а также табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой.

424. При передаче лифта новому владельцу или арендатору ему передается паспорт лифта.

Глава 13. Диспетчерский контроль за работой лифта

425. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.

Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разрешенные к применению в установленном порядке.

426. Проектирование и изготовление, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и замена оборудования диспетчерского контроля осуществляются организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.

427. Организация, эксплуатирующая оборудование диспетчерского контроля, обеспечивает его содержание в исправном состоянии путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. Для этих целей она может заключить договор со специализированной организацией.

428. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов после монтажа, реконструкции и периодически при эксплуатации подвергается проверке на функционирование в объеме, определенном эксплуатационной документацией изготовителя.

429. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифта может содержать устройство для дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта. Дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта не допускается.

430. Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает:

1) двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

2) сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

3) сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);

4) сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

5) идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта.

431. Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля обеспечивается функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа.

Глава 14. Порядок расследования аварий и несчастных случаев

432. Техническое расследование причин аварии проводится в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

433. Расследование несчастных случаев, осуществляется в порядке, установленном Правилами расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью, утвержденными постановлениями Правительства Республики Казахстан от

3 марта 2001 года № 326 и от 14 июля 2001 года № 916.

Глава 15. Заключительные положения

434. Переоборудование действующих лифтов, а также лифтов, изготовленных до введения настоящих Требований, допускается не производить.

435. Установка лифтов в существующие здания (находящиеся в эксплуатации на момент принятия решения об установке в него лифта), а также модернизация лифтов в зданиях, где не могут быть выполнены настоящие Требования к строительной части, допускается при выполнении требований 10 «Допустимые размеры строительной части при установке лифтов в существующих зданиях» к настоящим Требованиям.

436. Допускается применение в конструкции лифта и его составных частей принципиально новых технических решений, не охваченных настоящими Требованиями. В этом случае обеспечение необходимого уровня безопасности подтверждается экспертным заключением.

________________________

Приложение 1

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Паспорт лифта

Разрешение на применение лифта от «___» __________ № ____________ выдано

____________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

1. Общие сведения

Предприятие-изготовитель(поставщик)

Тип и модель лифта

Заводской номер

Месяц и год изготовления

Допустимая температура (минимальная и максимальная) (°C) в:

1. машинном помещении

2. шахте

Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)

Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, нормативные документы и тому подобное)

Назначенный срок эксплуатации

Номинальная грузоподъемность, кг

Число пассажиров (макс)

Номинальная скорость движения кабины

Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с

Система управления

Число остановок

Число дверей шахты

Высота подъема, м

Электрические цепи	                        Род тока	Напряжение, В; (±)	Частота, Гц

На вводном устройстве лифта

Силовая цепь:

1. привод лифта

2. привод дверей

Цепь управления

Цепь освещения для

1. кабины

2. шахты

3. ремонтных работ

Цепь сигнализации

2. Основные технические данные и характеристики

оборудования лифта

1. Лебедка:

Тип (редукторная безредукторная, с канатоведущим шкивом, со шкивом трения, барабанная, со звездочкой)

Заводской номер

Год изготовления

Передаточное число

Межосевое расстояние передачи, мм

Номинальный крутящий момент  на выходном валу, Нм

Диаметр ведущего органа, мм

Диаметр отводного блока, мм

Масса, кг

2. Тормоз:

Тип (колодочный, дисковый, конусообразный и тому подобное)

Диаметр тормозного шкива (диска, барабана), мм

Тормозной момент, Н/м

3. Электродвигатели:

Назначение	Электродвигатель

Лебедки	Привода дверей

Тип

Род тока

Напряжение, В

Номинальный ток, А

Частота, Гц

Мощность, кВт

Допустимый перегрев обмоток двигателя (°C) (класс изоляции)

Частота вращения, об/мин

ПВ (%)

Число включений в час

Исполнение (нормальное влагозащищенное, пылеводозащищенное, морское и тому подобное) с указанием степени защиты

Масса, кг

4. Двери шахты:

Конструкция (распашные, раздвижные, комбинированные, одно-, двух- или многостворчатые)

Размер дверного проема в свету (ширина х высота), мм

Способ открывания/закрывания (ручной, полуавтоматический, автоматический)

5. Кабина:

Внутренние размеры, мм

ширина

глубина

высота

Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые)

Способ открывания или  закрывания  дверей (ручной, автоматический)

Привод дверей (электрический гидравлический, пневматический, пружинный и тому подобное)

Вид кабины (проходная, непроходная)

Масса, кг

6. Противовес:

Масса, кг (в собранном виде)

7. Тяговые и уравновешивающие элементы:

Наименование	Тяговые элементы	Уравновешивающие элементы

Кабины	Противовеса	Ограничителя

Вид (канат, цепь и тому подобное)

Тип (заполняется по документации предприятия-изготовителя тягового элемента)

Конструкция (заполняется по документации предприятия-изготовителя тягового элемента)

Условное обозначение

Диаметр, шаг, размеры, мм

Количество элементов, шт

Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления, м

Разрывное усилие(разрушающая нагрузка), Н

Коэффициент запаса прочности (для тяговых элементов )

3. Устройства безопасности

8. Механические устройства:

Наименование и характеристики	Кабина	Противовес

Ловители	Тип (резкого, резкого с амортизирующим устройством, плавного торможения) обозначения

Приводятся в действие (от ограничителя скорости, от устройства, срабатывающего от слабины всех тяговых канатов)

Ограничитель

скорости	Тип (центробежный, маятниковый и тому подобное) обозначения

Скорость движения кабины (противовеса), при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с

Максимальная

Минимальная

Буфер	Тип (жесткие упоры, энергонакопительного типа, энергорассеивающие и так далее)

Высота в свободном состоянии, мм

Количество, шт.

9. Электрические устройства безопасности, устанавливаемые на лифте:

Контроль перехода кабиной уровня:

1. крайней нижней этажной площадки

2. крайней верхней этажной площадки

Контроль закрытия двери шахты

Контроль запирания автоматического замка двери шахты

Контроль закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком

Контроль закрытия аварийной двери шахты

Контроль закрытия двери для обслуживания в шахте

Контроль закрытия смотрового люка в шахте

Контроль закрытия двери кабины

Контроль запирания замка аварийной двери или люка кабины

Контроль срабатывания ограничителя скорости кабины

Контроль возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение

Для остановки лифта (выключатель, кнопка «Стоп»)

Контроль срабатывания ловителей

Контроль обрыва или относительного перемещения тяговых элементов

Контроль обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости

Контроль натяжения уравновешивающих канатов

Контроль срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов

Контроль присоединения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала)

Контроль возвращения в исходное положение буфера энергорассеивающего типа

Отключение цепей управления из шахты

Отключение цепей управления из приямка

Отключение цепей управления из блочного помещения

Контроль положения площадки обслуживания

Контроль положения блокировочного устройства

10. Перечень документации, прилагаемой к паспорту лифта:

Наименование документа

Обозначение документа

Количество листов

Монтажный чертеж

Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов

Ведомость

эксплуатационных документов

Приложение 2

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Требования к размерам отверстий в ограждении движущихся частей механизмов в зависимости от расстояния между ограждением и движущимися частями

Размер отверстия, мм	Расстояние безопасности, мм

Форма отверстия

Прямоугольник(щель)	Квадрат	Круг

е ≤ 4	≥ 2	≥ 2	≥ 2

4 < е ≤ 6	≥ 10	> 5	≥ 5

6 < е ≤ 8	≥ 20	≥ 15	≥ 15

8 < е ≤ 10	≥ 80	≥ 25	≥ 20

10 < е ≤ 12	≥ 100	≥ 80	≥ 80

12 < е ≤ 20	≥ 120	≥ 120	≥ 120

20 < е ≤ 30	≥ 850*

≥ 120	≥ 120

30 < е ≤ 40	≥ 850	≥ 200	≥ 200

40 < е ≤ 120	≥ 850	≥ 850	≥ 850

Формы и размеры отверстия

Размеры, приведенные в таблице, соответствуют:

1) стандарту EN 294:1992 «Безопасность механизмов. Зазоры безопасности, не позволяющие дотянуться до опасных участков».

Примечание: если длина прямоугольника ≤ 65 мм, большой палец будет действовать как стопор и расстояние безопасности можно уменьшить до 200 мм.

Приложение 3

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Порядок проведения испытаний стеклянных панелей

на удар маятником

1. Испытательный стенд

1. Маятник для жесткого удара.

Маятник для жесткого удара представляет собой устройство (рисунок 1), состоящее из стального ударного кольца и стального корпуса. Корпус заполняется свинцовыми шариками диаметром 3,5±0,25 мм, посредством которых суммарную массу маятника доводят до величины 10±0,01 кг.

2. Маятник для нежесткого удара.

Маятник для нежесткого удара представляет собой мешок (рисунок 2), сделанный из кожи и заполненный свинцовыми шариками диаметром 3,5±1 мм, посредством которых суммарную массу маятника доводят до величины 45±0,5 кг.

3. Подвеска маятника.

Маятник подвешивается на стальном канате диаметром 3 мм таким образом, чтобы горизонтальное расстояние между наружным краем свободно подвешенного маятника и испытуемой панелью не превышало 15 мм.

Длина подвески (расстояние от нижней части крюка до точки, наносящей удар по испытываемой панели) не менее 1,5 м.

4. Тянущее и отпускающее приспособление.

Для удара маятник отклоняют от вертикали посредством тянущего и отпускающего приспособления и таким образом поднимают на необходимую высоту, согласно пункту 6 и 7 данного порядка. В момент отпускания отпускающее приспособление не сообщает маятнику никакого дополнительного импульса.

2. Требование к стеклянной панели

Для проведения испытаний поставляются полностью готовые стеклянные дверные панели в сборе, включая направляющие элементы. Стеклянные стенные панели имеют требуемые размеры и крепления. Панели крепятся к раме или иной подходящей конструкции таким образом, чтобы во время испытаний в местах крепления была исключена возможность каких-либо деформаций (жесткое крепление).

3. Методика испытаний

5. Испытания проводятся при температуре 230C±20C. Непосредственно перед испытаниями панели выдерживаются при этой температуре не менее 4 часов.

6. Испытание на удар жестким маятником проводится с помощью устройства, описанного в пункте 1 данного порядка, при высоте падения 500 мм (рисунок 3).

7. Испытание на удар нежестким маятником проводится с помощью устройства, описанного в пункте 2 данного порядка, при высоте падения 700 мм (рисунок 3).

8. Маятник поднимается на необходимую высоту и отпускается, ударяет панель посередине ее ширины и на высоте 1,0±0,05 м от уровня пола, назначенного для данной панели.

Высота падения представляет собой расстояние по вертикали между базисными точками (рисунок 3).

9. Испытания на жесткий и нежесткий удар проводятся по одному разу на одной и той же панели.

4. Оценка результатов

Настоящие Требования считаются выполненными, если после таких испытаний:

1) нет полного разрушения панели;

2) в панели нет трещин;

3) в панели нет отверстий;

4) панель не вышла из своих направляющих;

5) направляющие панели не имеют остаточной деформации;

6) стеклянная поверхность не имеет трещин и повреждений, за исключением отметки диаметром не более 2 мм.

5. Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:

1) название и адрес лаборатории, выполнившей испытания;

2) дату испытаний;

3) информацию о размерах и конструкции панели;

4) информацию о креплении панели;

5) высоту падения, использованную в этих испытаниях;

6) число проведенных испытаний;

7) подпись лица, ответственного за эти испытания.

6. Особые случаи

Испытания на удар маятником допускается не выполнять, если используются панели с размерами, не превышающими указанные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Плоские стеклянные панели, используемые для стен кабины

Тип стекла	Диаметр вписанной окружности

Не более 1 м	Не более 2 м

Минимальная толщина (мм)	Минимальная толщина (мм)

Многослойное закаленное	8

(4 + 4 + 0,76)	10

5 + 5 + 0,76)

Многослойное	10

(5 + 5 + 0,76)	12

(6 + 6 + 0,76)

Таблица 2

Плоские стеклянные панели, используемые для горизонтально-раздвижных дверей

Тип стекла	Мин. толщина

(мм)	Ширина

(мм)	Свободная высота двери в свету (м)	Крепления стеклянных панелей

Многослойное закаленное	16

(8 + 8 + 0,76)	360 - 720	не более 2,1	2 крепления: сверху и снизу

Многослойное	16

(8 + 8 + 0,76)	300 - 720	не более 2,1	3 крепления сверху, снизу и одно сбоку

10

(6 +4 +0,76)	300 - 870	не более 2,1	со всех сторон

(5 + 5 + 0,76)

Для случая креплений с трех или четырех сторон величины из этой таблицы действуют при условии, что профили креплений жестко связаны друг с другом.

Рисунок 1. Маятник для жесткого удара

1 - ударное кольцо;

2 - базисная точка для измерения высоты падения;

3 - крепление пускающего приспособления.

Рисунок 2. Маятник для нежесткого удара

1 - стержень с нарезной резьбой;

2 - базисная точка для измерения высоты падения в плоскости максимального диаметра;

3 - кожаный мешок;

4 - стальной диск;

5 - крепление пускающего приспособления.

Рисунок 3. Высота падения на испытательном стенде

1 - рама;

2 - испытываемая стеклянная панель;

3 - маятник;

4 - уровень пола, относящийся к испытываемой стеклянной панели;

Н - высота падения.

Приложение 4

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Порядок проведения испытаний узлов безопасности

Глава 1. Общие положения

1. Испытаниям подлежат следующие устройства безопасности: замок двери шахты, ловители, ограничитель скорости, буфера, печатные платы электрических цепей безопасности.

2. Испытания устройств безопасности проводятся специалистами испытательных лабораторий аттестованных организаций.

3. Испытания устройств безопасности производятся в объеме, предусмотренным данным порядком.

4. Испытания устройств безопасности проводятся по программам и методикам, согласованным в установленном порядке.

5. Для проведения испытаний устройств безопасности заявитель (изготовитель или его полномочный представитель) представляет в испытательную лабораторию заявку, комплект технической документации, предусмотренный настоящим приложением для конкретного устройства безопасности, и образец устройства безопасности.

6. Испытания устройств безопасности проводятся на аттестованных испытательных стендах испытательной лаборатории.

Допускается проводить стендовые испытания на аттестованных испытательных стендах Изготовителя

7. Испытательная лаборатория проверяет представленную техническую документацию и проводит испытания представленного образца устройства безопасности.

8. По результатам проверки и испытаний оформляется «Протокол испытаний устройства безопасности», в соответствии с главой 2 данного порядка.

9. «Протокол испытаний устройства безопасности» передается Заявителю. Копия протокола хранится в Испытательной лаборатории в течение срока действия «Протокола».

10. При необходимости внесения изменений в конструкцию аттестованного устройства безопасности Заявитель информирует Испытательную лабораторию о соответствующих изменениях. Испытательная лаборатория проверяет изменения и принимает решение о подтверждении аттестации устройства безопасности или необходимости проведения его испытания.

11. При отрицательных результатах испытаний устройства безопасности Испытательная лаборатория информирует Заявителя о выявленных несоответствиях устройства безопасности установленным требованиям. Заявитель может обратиться в Испытательную лабораторию для проведения повторных испытаний устройства безопасности после устранения выявленных несоответствий.

Глава 2. Содержание протокола испытаний

устройства безопасности

12. В протоколе указывается следующая информация:

номер протокола, присвоенный Испытательной лабораторией;

сведения об Испытательной лаборатории (название, юридический адрес, номер аттестата аккредитации Испытательной лаборатории, телефон/факс, место нахождения испытательных стендов);

сведения об Изготовителе (название, юридический адрес, телефон/факс);

сведения о полномочном представителе Изготовителя (название, юридический адрес, телефон/факс);

дата подачи Заявки;

дата выдачи Протокола испытаний;

сведения об устройстве безопасности (наименование, тип устройства, идентификационный номер), а также указанные в разделах 3 - 7 данного порядка технические характеристики конкретного устройства безопасности;

наименование нормативной документации, на соответствие которой проводились испытания;

сведения о документах Испытательной лаборатории, отражающих результаты испытаний устройства безопасности (отчеты, акты и тому подобное) с указанием их номеров и даты проведения испытания;

срок действия аттестации, устройства безопасности;

подпись руководителя Испытательной лаборатории;

печать (штамп) Испытательной лаборатории.

Глава 3. Замок двери шахты

13. Предмет испытания.

Замок двери шахты испытывается для проверки его соответствия требованиям настоящего раздела. Каждый элемент, участвующий в запирании двери шахты и в контроле запирания, входит в состав замка.

Если замок отвечает дополнительным требованиям (водонепроницаемость, пыленепроницаемость или взрывобезопасность), проводятся дополнительные проверки и/или испытания для подтверждения соответствия этим требованиям.

14. Требование к документации.

К заявке на проведение испытания замка прилагается сборочный чертеж замка, на котором показаны:

работа замка в нормальных условиях эксплуатации;

величина зацепления запирающего элемента, в том числе при срабатывании электрического устройства безопасности;

работа устройства механического контроля запирания, при наличии такого устройства;

работа устройства аварийного отпирания замка;

вид тока (постоянный и/или переменный), номинальное напряжение и номинальный ток электрического устройства безопасности.

На чертеже изображаются детали, участвующие в работе замка. В прилагаемой к чертежу спецификации перечисляются основные детали, виды используемых материалов и характеристики крепежа.

15. Требование к образцу замка для испытания.

Для проведения испытаний представляется один экземпляр серийно изготавливаемого замка. Если для испытания представлен опытный образец замка, то испытание повторяется на серийном образце.

Если испытание замка возможно только совместно с дверью шахты лифта, то для испытаний представляется замок, установленный в рабочем положении на полностью собранной двери. Допускается уменьшение размера двери по сравнению с серийным образцом, если это не влияет на результаты испытаний.

Устройства, обеспечивающие прямую или косвенную связь (канат, ремень, цепь и тому подобное) между панелями горизонтально - раздвижной или вертикально-раздвижной двери считаются элементами замка.

16. Требования к испытаниям.

Функциональные испытания.

Цель испытаний - проверка соответствия работы механических и электрических элементов замка требованиям настоящего раздела, а также соответствие замка данным, указанным в заявке.

В частности проверяется величина вхождения запирающего элемента, до срабатывания электрического устройства безопасности.

Цель испытаний - подтверждение прочности и долговечности механических и электрических элементов.

Управление установленным в рабочем положении замком осуществляется элементом, воздействующим на него в нормальных условиях работы. Если замок может устанавливаться в нескольких рабочих положениях или на него могут воздействовать различные элементы, то проверка на долговечность проводится в условиях, вызывающих наибольшие напряжения в элементах замка.

Перед проведением испытаний замок смазан в соответствии с требованиями, указанными в документации изготовителя.

Число полных циклов работы и перемещений запирающего элемента регистрируются механическим или электрическим счетчиком.

Запирающий элемент замка совершает 1000000 ± 1 % полных циклов, цикл состоит из одного полного хода запирающего элемента вперед и одного полного хода запирающего элемента назад.

Обеспечивается плавное, без толчков перемещение запирающего элемента с частотой 60±10 % циклов в минуту.

В случае если замок снабжен механическим устройством для контроля положения запирающего элемента, то это устройство подвергается испытанию на долговечность продолжительностью 100000±1 % циклов.

Обеспечивается плавное, без толчков перемещение механического устройства для контроля запирающего элемента с частотой 60+10 % циклов в минуту.

Замок распашных дверей испытывается на постепенно возрастающую в течение 300 с от 0 до 3000 Н статическую нагрузку.

Замок раздвижных дверей испытывается на постепенно возрастающую в течение 300 с от 0 до 1000 Н статическую нагрузку.

Нагрузка прилагается в направлении открывания двери.

Испытания динамические.

Замок, находящийся в запертом положении, испытывается на удар твердым предметом, идущий в направлении открывания двери. Энергия удара равна энергии тела массой 4 кг, падающего с высоты 0,5 м.

Оценка результатов механических испытаний.

Испытания считаются положительными, если в результате испытаний на долговечность, статических и динамических, отсутствуют износ, деформации или поломки, отрицательно влияющие на безопасность.

17. Испытание электрических элементов замка:

испытание на долговечность электрических контактов замка.

При проведении механических испытаний на долговечность электрический контакт замка замыкает цепь при номинальном напряжении и при величине тока вдвое превышающей номинальное значение;

испытание на способность разрыва электрической цепи.

18. Результат испытания замка двери шахты:

результаты испытания оформляются документально. Один экземпляр документа передается Заявителю;

протокол содержит информацию, указанную в разделе 2 настоящего Приложения, а также информацию о виде (постоянный и/или переменный) и величине номинального напряжения и тока на контактах электрического устройства безопасности.

Глава 4. Ловители

Параграф 1. Требования к заявке на проведение испытаний и сопроводительной документации

19. В заявке на проведение испытаний указывается:

минимальная и максимальная улавливаемая масса;

номинальная скорость лифта, минимальная и максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости;

для регулируемых ловителей - способ регулировки (плавный, ступенчатый).

К заявке на проведение испытания ловителей прилагаются следующие документы:

чертежи деталей и сборочные чертежи ловителей с описанием конструкции, работы, используемых материалов, размеров и количества деталей конструкции;

информация о типе и материале применяемых направляющих, состоянии их поверхности (тянутая, фрезерованная и тому подобные);

график нагрузки на упругие элементы для ловителей плавного торможения;

формулы или графики, показывающие изменение усилия торможения, как функции заданного параметра, для ловителей плавного торможения, рассчитанных на улавливание различных масс.

Параграф 2. Ловители мгновенного действия

20. Требования к образцу для испытаний.

Для проведения испытаний представляются два комплекта ловителей в сборе с клиньями или зажимами и по два отрезка направляющих каждого типа, с которыми будут взаимодействовать ловители. Если разные типы направляющих имеют одинаковую толщину и необходимую для наложения ловителей ширину и такое же качество поверхности, то повторное испытание не требуется. Длина отрезков направляющих определяется производящей испытание лабораторией.

Установка направляющих и необходимый для них крепеж определяется Испытательной лабораторией, в соответствии с используемым ее оборудованием.

21. Требования к испытаниям.

Методика испытаний.

Испытание следует производить с использованием пресса или аналогичного устройства, способного перемещаться без резких изменений скорости. При этом измеряются:

а) пройденное расстояние, как функция силы;

б) деформация деталей ловителей, как функция силы или как функция пройденного расстояния.

Процедура испытаний.

Ловители устанавливаются на направляющие. На детали ловителей наносятся реперные метки, обеспечивающие возможность измерения их деформации.

Пройденное расстояние регистрируется как функция силы.

После испытания необходимо:

а) сравнить твердость клиньев или захватных приспособлений ловителей с исходными величинами, указанными Заявителем;

б) убедиться в отсутствии разрушения конструкции, деформации и других изменений (например, трещины, деформации или износ схватывающих элементов, наличие задиров на направляющих поверхностях);

в) сфотографировать, при необходимости, блок ловителей, схватывающие элементы и направляющие для подтверждения наличия деформаций или разрушений.

Оформление наблюдений за испытаниями.

По результатам испытаний строятся графики:

а) пройденное расстояние, как функция силы;

б) деформация ловителей, как функция силы или пройденного расстояния.

Энергия, поглощенная ловителями, определяется путем интегрирования площади графика «Расстояние – сила». При интегрировании учитывается следующая площадь:

а) если отсутствует остаточная деформация - общая площадь;

б) если имеется остаточная деформация:

площадь, ограниченная значениями, при которых был достигнут предел упругости;

площадь, до значения, соответствующего максимальной силе.

Определение допустимой улавливаемой массы:

а) если в результате испытаний отсутствует остаточная деформация, то при коэффициенте безопасности равном 2 допустимая улавливаемая масса определяется по формуле:

(1)

где   - допустимая улавливаемая масса (кг);

Р - масса пустой кабины и прикрепленных к ней элементов, таких как часть подвесного кабеля, уравновешивающие канаты/цепи и так далее (кг);

Q - номинальная нагрузка (кг);

К - энергия, поглощенная одним ловителем, определенная путем интегрирования (Дж);

gn - стандартная величина ускорения свободного падения (9,81 м/с2);

h - высота свободного падения (м), определяемая по формуле

h= +0,1 + 0,03                                                        (2)

где   - максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости (м/с);

0,10 м - соответствует расстоянию, пройденному за время срабатывания ограничителя скорости;

0,03 м - соответствует перемещению за время устранения зазора между схватывающими элементами и направляющими.

б) если в результате испытаний имеются остаточные деформации, то величина допустимой улавливаемой массы определяется по формулам:

при коэффициенте безопасности равном 2;

(3)

где K1 - энергия, поглощенная ловителями, определенная путем интегрирования (Дж);

при коэффициенте безопасности равном 3,5;

(4)

где K - энергия, поглощенная ловителями, определенная путем интегрирования (Дж).

Из двух полученных значений Заявитель имеет право выбрать любое.

Параграф 3. Ловители плавного торможения

22. Требования к образцу для испытаний.

Для проведения испытаний представляется один комплект ловителей, установленный на балке, имеющей указанные Испытательной лабораторией размеры, а также необходимое для проведения испытаний в полном объеме количество тормозных элементов и по два отрезка направляющих каждого типа, с которыми будут взаимодействовать ловители. Длина отрезков направляющих определяется производящей испытание лабораторией.

Установка направляющих и необходимый для них крепеж определяются Испытательной лабораторией, в соответствии с используемым ее оборудованием.

23. Требования к испытаниям.

Методика испытаний.

Испытание проводится при свободном падении удерживаемого ловителями элемента. При этом проводятся прямые или косвенные измерения следующих величин:

общая высота падения;

длина тормозного пути на направляющих;

величина проскальзывания каната, ограничителя скорости или заменяющего устройства;

суммарное перемещение упругих элементов.

Величины регистрируются в функции времени.

Определяется:

среднее значение силы торможения;

максимальное мгновенное значение силы торможения;

минимальное мгновенное значение силы торможения.

24. Процедура испытаний:

нерегулируемые ловители, предназначенные для улавливания конкретной массы.

Проводится четыре испытания ловителей по улавливанию свободно падающей массы равной (P+Q). После каждого испытания делается пауза для восстановления нормальной температуры трущихся элементов.

Во время испытаний допускается использовать несколько идентичных комплектов трущихся элементов. При этом один комплект трущихся элементов должен выдерживать:

а) три испытания для номинальной скорости не более 4 м / с;

б) два испытания для номинальной скорости более 4 м / с.

Высота свободного падения рассчитывается исходя из максимальной скорости срабатывания ограничителя скорости, при которой возможно использование данных ловителей;

Регулируемые ловители, предназначенные для улавливания различных масс.

Независимо от способа регулирования тормозного усилия (плавного или ступенчатого), проводятся две серии испытаний для максимальной и минимальной величины заявленной улавливаемой массы.

Проверяются представленные Заявителем формулы или графики, показывающие изменение тормозного усилия, в функции заданного параметра.

25. Определение усилия торможения:

нерегулируемые ловители, предназначенные для улавливания конкретной массы.

Усилие торможения, развиваемое ловителями при использовании направляющих одного типа, определяется как средняя величина средних усилий торможения, определенных в процессе проведения испытаний.

Каждое испытание проводится на новом участке направляющих. Средняя величина усилия торможения, полученная в результате одного испытания, не отличается от усилия торможения, полученного в результате обработки всех испытаний, более чем на 25 %;

регулируемые ловители, предназначенные для улавливания различных масс.

Усилие торможения, развиваемое ловителями со ступенчатым или плавным регулированием, определяется для минимальной и максимальной улавливаемых масс, указанных Заявителем.

26. После испытания необходимо:

сравнить твердость схватывающих элементов ловителей с исходными величинами, указанными Заявителем;

проверить, при отсутствии разрушения конструкции, наличие деформации или разрушений (например, трещины, деформации или износ схватывающих элементов, наличие задиров на направляющих поверхностях);

сфотографировать, при необходимости, ловители в сборе, схватывающие элементы и направляющие для подтверждения наличия деформаций или разрушений.

27. Определение допустимой улавливаемой массы.

Нерегулируемые ловители, предназначенные для улавливания конкретной массы.

Допустимая улавливаемая масса должна быть рассчитана по следующей формуле:

(5)

где   - допустимая масса (кг);

Р - масса пустой кабины и соединенных с ней элементов, таких  как часть подвесного кабеля, уравновешивающие канаты/цепи и т.д. (кг);

Q - номинальная нагрузка (кг);

- усилие торможения (Н).

2). Регулируемые ловители, предназначенные для улавливания различных масс.

Допустимая улавливаемая масса для ловителей со ступенчатым регулированием рассчитывается для каждого шага регулирования в соответствии с подпунктом 1) настоящего порядка.

Допустимая улавливаемая масса для ловителей с плавным регулированием рассчитывается для максимальной и минимальной заявленных масс, в соответствии с подпунктом 1) настоящего порядка

Если определенная по результатам испытаний допустимая улавливаемая масса отличается от установленной заявителем более чем на 20 %, то допускается, по согласованию с заявителем, проведение повторных испытаний при другой настройке ловителей.

28. Результат испытаний ловителей оформляется протоколом в трех экземплярах: два экземпляра передаются Заявителю и один - Испытательной лаборатории.

Протокол содержит информацию, указанную в главе 2 данного порядка, а также:

предельные значения улавливаемой массы;

максимальную скорость срабатывания ограничителя скорости;

тип направляющих;

толщину головки направляющих;

ширину головки направляющих;

состояние поверхности направляющих (для ловителей плавного торможения) - тянутая, фрезерованная, шлифованная и так далее;

тип смазки направляющих (для ловителей плавного торможения).

Глава 5. Ограничитель скорости

Параграф 1. Требования к документации

29. В заявке на проведение испытаний указывается:

тип (или типы) ловителей, которые будут приводиться в действие ограничителем скорости;

номинальная скорость лифта, для которого можно использовать ограничитель скорости;

предполагаемая величина усилия на канате ограничителя скорости при его срабатывании.

Если ограничитель скорости отвечает дополнительным требованиям (водонепроницаемость, пыленепроницаемость), об этом указывается в Заявке и проводятся дополнительные проверки и/или испытания для подтверждения соответствия этим требованиям.

30. К заявке на проведение испытаний типа прилагаются чертежи деталей и сборочный чертеж ограничителя скорости, показывающие:

работу ограничителя скорости;

размеры его элементов;

используемые материалы.

Параграф 2. Требования к образцу для испытаний

31. Для проведения испытаний представляются:

один ограничитель скорости;

канат ограничителя скорости, используемый с данным ограничителем скорости (длина каната определяется Испытательной лабораторией);

одно натяжное устройство каната ограничителя скорости, используемое с данным ограничителем скорости.

Параграф 3. Требования к испытаниям

32. Методика испытаний.

Во время проведения испытания определяются:

скорость срабатывания ограничителя скорости;

величина усилия, возникающего в канате ограничителя скорости при его срабатывании;

Кроме того проверяется работа:

электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости;

электрического устройства безопасности, отключающего привод лифта до срабатывания ограничителя скорости (при его наличии).

33. Процедура испытаний.

Выполняется не менее 20 испытаний в диапазоне скоростей срабатывания ограничителя скорости, соответствующих номинальным скоростям лифта, указанным в заявке на проведение испытаний.

34. Испытания могут быть выполнены в лаборатории изготовителя.

35. Большая часть испытаний выполняется на крайнем значении диапазона.

36. Ускорение разгона ограничителя скорости по возможности минимальное, для исключения влияния инерции.

37. Результат испытаний типа ограничителя скорости.

38. Значения скорости срабатывания ограничителя скорости, полученные во время 20 испытаний, находятся в пределах, оговоренных настоящими Правилами.

39. Электрические устройства безопасности, установленные на ограничителе скорости, во время 20 испытаний срабатывают в случаях, оговоренных в настоящих Требованиях.

40. Усилие в канате ограничителя скорости при его срабатывании не менее 300 Н или не менее большей, оговоренной заявителем величины.

41. Угол обхвата канатом шкива ограничителя скорости равен 180°, если другое значение не оговорено в документации изготовителя.

42. Если в конструкции ограничителя скорости предусмотрено устройство, зажимающее канаты, они проверяются на отсутствие остаточных деформаций после срабатывания этого устройства.

43. Результат испытаний типа, ограничителя скорости оформляется в трех экземплярах: два экземпляра передаются заявителю и один - испытательной лаборатории.

44. Протокол содержит информацию, указанную в разделе 2 данного порядка, а также:

номинальную скорость лифта, для которого может использоваться данный ограничитель скорости;

диаметр каната ограничителя скорости;

минимальное усилие натяжения каната ограничителя скорости, при наличии натяжного устройства;

усилие в канате, возникающее при срабатывании ограничителя скорости.

Глава 6. Буфера

Параграф 1. Требования к документации

45. В заявке на проведение испытаний указывается:

максимальная скорость удара;

минимальная и максимальная масса, на восприятие нагрузки от которой рассчитан буфер.

46. К заявке на проведение испытания буфера прилагается следующая документация:

чертежи деталей и узлов, поясняющие устройство и работу буфера, с указанием применяемых материалов, размеров и допусков.

техническая характеристика используемой жидкости для гидравлических буферов.

Параграф 2. Требования к образцу для испытания

47. Для проведения испытаний в лабораторию представляется:

один буфер;

необходимое количество жидкости для гидравлического буфера (поставляется отдельно).

Параграф 3. Энергонакопительные буфера

с амортизированным обратным ходом

48. Методика испытаний.

Испытание проводится грузами массой М, падающими на буфер с ускорением свободного падения с высоты Н.

Максимально допустимая масса груза определяется по формуле:

=                                                                    (6)

где   - масса, необходимая для полного сжатия пружины (кг).

Минимально допустимая масса определяется по формуле:

=                                                                     (7)

Высота, с которой падает груз, определяется по формуле:

=  = 0,.67 2                                                    (8)

где FL - полное сжатие пружины (м);

- номинальная скорость лифта (м/с).

Указанный тип буферов допускается использовать при номинальной скорости лифта, определяемой по формуле:

но не более 1,6 м/с                                           (9)

49. Процедура испытаний.

Во время проведения испытаний грузы перемещаются по жестким направляющим.

Буфер устанавливается и крепится так, как и при обычной эксплуатации.

Регистрация скорости движения груза производится с момента касания грузом буфера и до окончания испытания. Скорость подъема груза при обратном ходе буфера не более 1 м / с.

После двух испытаний буфера максимальной массы, буфер не имеет остаточных деформаций или повреждений.

Во время проведения испытаний температура окружающего воздуха находится в диапазоне от +15 ° С до + 25 ° C.

Параграф 4. Энергорассеивающие буфера

50. Методика испытаний.

Испытание проводится падающими с ускорением свободного падения грузами с минимальной и максимальной массой. В момент касания буфера достигается максимально требуемая скорость груза.

51. Процедура испытаний.

Во время проведения испытаний грузы перемещаются по жестким направляющим.

Буфер устанавливается и крепиться так же, как и при обычной эксплуатации. Гидравлический буфер заполнен жидкостью, в соответствии с требованиями изготовителя.

Во время проведения испытаний температура окружающего воздуха находится в диапазоне от +15 ° С до + 25 ° C.

Регистрация скорости движения груза производится с момента касания грузом буфера или в течение всего перемещения груза. Ускорение замедления груза рассчитывается или измеряется в функции времени на всем протяжении перемещения груза.

Проводится два испытания:

падение груза с минимальной массой;

падение груза с максимальной массой.

После каждого испытания буфер удерживается в полностью сжатом положении в течение 5 минут. Затем груз убирается для возвращения буфера в нормальное положение. Буфер с пружинным или гравитационным возвратом возвращается в нормальное положение не более чем за 120 с.

Перед вторым испытанием делается перерыв на 30 минут, чтобы жидкость возвратилась в резервуар и из нее вышли пузырьки воздуха.

После проведения двух испытаний повторно проверяется уровень жидкости. Через 30 минут после проведения второго испытания уровень жидкости соответствует уровню, необходимому для нормальной работы.

После испытания буфера максимальной массы, буфер не имеет остаточных деформаций или повреждений.

Величина замедления груза соответствует требованиям настоящих Правил.

Если после проведения испытаний с минимальным и максимальным грузами не был достигнут положительный результат, то Испытательная лаборатория, по согласованию с Заявителем, может установить другие значения предельных масс.

Параграф 5. Буфер с нелинейными характеристиками

52. Методика испытаний.

Испытание проводится падающими с ускорением свободного падения грузами, масса которых соответствует минимальному и максимальному значению, указанному в заявке. В момент соприкосновения с буфером, груз имеет максимальную заявленную скорость, но не менее 0,8 м / с.

53. Процедура испытания.

Во время испытаний грузы перемещаются по жестким направляющим.

Буфер устанавливается и крепится, как и при обычной эксплуатации.

Во время проведения испытаний температура окружающего воздуха находится в диапазоне от + 15 ° С до + 25 ° C.

Во время проведения трех испытаний с максимальным грузом, исходная величина усилия буфера при его ходе равном 50 % его высоты не отличается от заявленной более чем на 5 %. Это требование выполняется также при проведении испытаний с минимальным грузом.

Величина пройденного расстояния, ускорение падения и замедления груза регистрируются с момента опускания груза и вплоть до полного успокоения системы. С каждым из грузов проводится по три испытания. Интервал между двумя испытаниями не менее 5 и не более 30 минут.

Рисунок 1. График торможения

tо - момент касания буфера

t1 - второй абсолютный минимум

gn – 9,81 м / с 2

Измеренная при свободном падении груза массой, равной номинальной грузоподъемности и скорости 115 % от номинальной, средняя величина ускорения замедления «а» не превышает 9,81 м / с 2. Величина средней величины ускорения рассчитывается для временного интервала между двумя абсолютными минимумами замедления (рисунок 1). Время действия ускорения замедления, превышающего 2,5gn м / с 2, не более 0,04 с.

После испытания буфера максимальным грузом, буфер не имеет остаточных деформаций или повреждений.

Если после проведения испытаний с минимальным и максимальным грузами не был достигнут положительный результат, то Испытательная лаборатория, по согласованию с Заявителем, может установить другие значения предельных масс.

54. Результат испытаний буферов.

55. Результат испытаний типа буферов оформляется в трех экземплярах: два экземпляра передаются заявителю и один - испытательной лаборатории.

56. Протокол содержит информацию, указанную в главе 2 данного порядка, а также:

1) максимальную скорость удара о буфер;

2) максимальную массу;

3) минимальную массу;

4) технические характеристики жидкости для гидравлического буфера;

5) условия эксплуатации (температура окружающей среды, влажность, загрязненность и так далее) для буфера с нелинейными характеристиками.

Параграф 6. Печатные платы

57. Общие положения.

Заявитель предоставляет лаборатории следующую информацию:

1) обозначение платы;

2) условия эксплуатации;

3) перечень используемых компонентов;

4) разводку печатной платы;

5) размещение гибридных схем и маркировку соединений, используемых в электрических цепях безопасности;

6) информацию об электрической части, монтажную схему (при применении равноценных печатной плате сборке), с отмеченными входом и выходом платы.

58. Испытательные образцы.

В лабораторию следует представить:

1) одну печатную плату с установленными на ней компонентами;

2) одну печатную плату без установленных на ней электрических компонентов (пустую).

59. Испытания.

1) Механические испытания.

Во время испытаний испытуемая печатная плата (схема) работает. Ни во время, ни после испытаний, в электрической цепи безопасности не возникает никаких опасных действий и состояний.

2) Вибрация.

Передающие элементы цепи безопасности отвечают следующим требованиям:

сопротивляемость изгибу - 20 циклов изгибов по каждой оси с амплитудой 0,35 мм или 5 g n и в диапазоне частот 10-55 Hz;

ускорение и продолжительность пульсации:

максимальное ускорение 294 м / с 2 или 30 g n;

соответствующей длительности импульс 11 мс;

соответствующее изменение скорости 2,1 м / с, половина синусоиды.

Если передающие элементы оснащаются амортизаторами, то эти амортизаторы считаются их составной частью.

После испытаний, воздушные зазоры и длины пути должны быть не меньше минимально допустимых.

3) Испытания на удар проводят для имитации падения печатных плат, рассматривая вероятность разрушения компонентов и опасной ситуации.

Эти испытания подразделяются и удовлетворяют следующим требованиям:

частичные:

форма удара: половина синусоиды;

амплитуда ускорения - 15 g;

продолжительность удара - 11 мс;

непрерывные:

амплитуда ускорения - 10 g;

продолжительность удара - 16 м;

число ударов - 1000±10;

частота ударов - 2 с

4) Температурные испытания.

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха лежит в пределах от 0 °C до + 65 ° C (имеется в виду температура воздуха вокруг устройства безопасности).

Условия испытания:

Печатная плата запитывается своим обычным номинальным напряжением питания:

ее устройство безопасности работает во время и после испытания. Если печатная плата несет на себе другие детали, отличные от электрических цепей безопасности, они также функционирует во время испытаний (их поломка не учитывается);

испытания должны проводиться для минимальной и максимальной температур (0° C и + 65° C). Продолжительность таких испытаний не менее 4 часов;

если печатная плата предназначена для работы в более широких температурных пределах, она проверяется для соответствующих величин.

60. Результат испытания печатных плат оформляется в трех экземплярах, два экземпляра поступают Заявителю и один - в Испытательную лабораторию.

Протокол содержит информацию, указанную в главе 2 настоящего порядке, а также:

1) тип и назначение электрических цепей;

2) рабочее напряжение электрических цепей;

3) расстояния между электрическими цепями безопасности и остальными контрольными цепями на печатной плате.

________________________

Приложение 5

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Нормы браковки стальных канатов

1 Браковка находящихся в работе стальных канатов производится по числу обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Первоначальный коэффициент запаса прочности при установленном Правилами отношении

D:d	Конструкция канатов

6×19=114 и один органический сердечник	6×37=222 и один органический сердечник

Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, при котором канат должен быть забракован

Крестовой свивки	Односторонней	Крестовой свивки	Односторонней

До 9	14	7	23	12

Свыше 9 до 10	16	8	26	13

Свыше 10 до 12	18	9	29	14

Свыше 12 до 14	20	10	32	16

Свыше 16	24	12	38	19

2. Шаг свивки каната определяется следующим образом. На поверхности какой-либо пряди наносят метку, от которой отсчитывают вдоль центральной оси каната столько прядей, сколько их имеется в сечении каната (например, шесть в шестипрядном канате) и на следующей, после отсчета пряди (в данном случае на седьмой) наносят вторую метку.

Расстояние между метками принимается за шаг свивки каната.

3. Браковка каната, изготовленного из проволок различного диаметра, конструкции 6×9=114 проволок с одним органическим сердечником производится согласно данным, приведенным в первой графе таблице 1, причем число обрывов, как норма браковки, принимается за условное.

При подсчете обрывов обрыв тонкой проволоки принимается за 1, а обрыв толстой проволоки - за 1,7.

Например, если на длине шага свивки каната при первоначальном коэффициенте запаса прочности до 9 имеется 7 обрывов тонких проволок и 5 обрывов толстых проволок, то 7×1+5×1,7=15,5 то есть более 14 (таблица 1) и, следовательно, канат надлежит забраковать.

4. Число проволок на одном шаге свивки как признак браковки каната, конструкция которого не указана в таблице 1, определяют, исходя из данных, помещенных в этой таблице для каната, ближайшего по числу прядей и числу проволок в сечении.

Например, для каната конструкции 8×19=152 проволоки с одним органическим сердечником ближайшим является канат 6×19=114 проволок с одним органическим сердечником. Для определения признака браковки следуют данные таблицы 1 (число обрывов на одном шаге свивки) для каната 6×9=114 проволок с одним органическим сердечником умножить на коэффициент 96:72, где 96 и 72 - число проволок в наружных слоях прядей одного и другого канатов.

5. При наличии у канатов поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов проволок на шаге свивки, как признак браковки, уменьшается, в соответствии с данными таблицы 2.

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости

от поверхностного износа или коррозии

Поверхностный износ или коррозия проволок по диаметру ,%	Число обрывов проволок на шаге свивки, % от норм, указанных в таблице 1

10	85

15	75

20	70

25	60

30 и более	50

При износе или коррозии, достигнувших 40 % и более первоначального диаметра проволок, канат бракуется.

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится при помощи микрометра или иного инструмента; при отсутствии оборванных проволок замер износа или коррозии не производится.

6. В тех случаях, когда кабина (противовес) лифта подвешена на двух отдельных канатах, каждый из них бракуется в отдельности, причем допускается замена одного более изношенного каната.

7. В тех случаях, когда кабина (противовес) лифта подвешена на трех и более канатах, их браковка производится по среднему арифметическому значению, определяемому исходя из наибольшего числа обрывов проволок на длине одного шага свивки каждого каната. При этом у одного из канатов допускается повышенное число обрывов проволок, но не более чем на 50 % против норм, указанных в таблице 1.

8. При наличии обрывов, число которых не достигает браковочного показателя, установленного настоящими нормами, а также при наличии поверхностного износа проволок канат допускается к работе при условии:

1) тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал технического обслуживания;

2) смены каната по достижении степени износа, указанного в настоящих нормах.

9. При обнаружении в канате оборванной пряди или сердечника канат к дальнейшей работе не допускается.

Приложение 6

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Электронные компоненты. Предотвращение отказов

1. Ниже перечисленные неисправности не приводят к отказам электронных компонентов:

1) отсутствие напряжения;

2) падение напряжения более допустимого;

3) обрыв провода;

4) пробой изоляции на металлические конструкции или на землю;

5) короткое замыкание или разрыв электрической цепи; изменение номинальной величины или рабочих характеристик таких электрических компонентов, как резистор, конденсатор, транзистор, лампа и тому подобных;

6) полное или частичное отсутствие притяжения подвижной части контактора или реле;

7) «заедание» подвижной части контактора или реле;

8) неразмыкание контакта;

и) изменение чередования фаз.

Вопрос об исключении вероятности появления неисправностей может быть рассмотрен только для компонентов, работающих на худших пределах своих характеристик, номинала, температуры, влажности, электрического напряжения и вибраций.

2. При проектировании и изготовлении электронных компонентов учитывается возможность исключения отказов и условия, указанные в таблице 1 настоящего приложения.

3. Неисправности электронных компонентов не влияют на безопасность эксплуатации лифта.

Таблица 1

Компоненты

Примечания	Исключение возможных отказов в работе	Условия	Примечание

Размыкние

цепи	Короткое замыкание	Увеличение номинала	Уменьшение номинала	Изменение функции

Пассивные компоненты

1. Резистор постоянный	нет	(1)		нет	(1)	1) только для пленочных резисторов с покрытой лаком или герметизированной резисторной пленкой и аксиальным соединением, а также для проволочных резисторов, в которых проволока намотана в один слой и защищена эмалью или герметизирована

2. Резистор переменный	нет	нет		нет	нет

3. Резистор нелинейный с отрицательной температурной характеристикой, положительной температурной характеристикой варистор, индуктивный резистор	нет	нет		нет	нет

4. Конденсатор	нет	нет		нет

нет

5. Индуктивные компоненты- катушка дроссель	нет	нет		нет	нет

6. Полупроводники

7. Диод, «Изменение светодиод функции» связано с изменением величины обратного тока	нет	нет			нет

8. «Уменьшение Стабилитрон номинала» связано с изменением величины напряжения туннельного прохода p-n-перехода        «Измене-ние функции» связано изменением величины обратного тока	нет	нет		нет	нет

9. «Изменение Тиристор, функции» связано с симистор самопереключени-ем двух или фиксацией операционного состояния тринистор компонентов	нет	нет			нет

10. Оптрон	нет	(а)

нет	(1)можно исключить при условии, что величина напряжения развязки опетрона составляет не менее той, что указана в нижеследующей таблице	«Размыкание цепи» означаеет размыкание цепи в одном или двух основных компонентах (светодиод и фототранзистор). «Короткое замыкание» означает замыкание между ними

Напряже-ние между фазой и землей, исходя из номиналь-ной величины напряже-ния в системе, вплоть до средне-квадрати-ческой величины напряжения и величины напряже-ния постоянного тока включительно	Рекомендуемые серии импульсных выдерживае-мых напряжений (В) для лифтовой системы

50

100

150

300

600

1000	800

1500

2500

4000

6000

8000

11. Гибридная схема	нет	нет	нет	нет	нет

12. Интегральная схема

«Изменение функции» означает, что начинается генерация импульсов.

13. Разное

14. Разъемы Клеммы Штепсельные вилки	нет	(а)				1) При защите на уровне не ниже ЕР4Х короткое замыкание проводников можно исключить, если минимальные величины здесь соответствуют табличным значениям      664-1, при следующих критериях:

а) загрязненность на уровне 3;

б) материал из группы III;

в) печатные схемы не многослойные. Это абсолютно минимальные величины из всех, действующих в подключенном устройстве. Это средние и не расчетные значения.

При защите на уровне не ниже IP5X длину пути тока утечки можно уменьшить до величины зазора, например до 3 мм для среднеквадратичного напряжения 250 В

15. Неоновая лампа	нет	нет

16. Трансформатор	нет	нет	нет	нет

К «коротким замыканиям» относятся короткие замыкания в  первичных или вторичных обмотках, а также короткие замыкания между ними. «Изменение номинала» относится к изменению     коэффициента i трансформации вследствие частичного короткого замыкания в обмотке.

17. Плавкий предохранитель						(1) Можно исключить если предохранитель имеет необходимый номинал и отвечает требованиям соответствующих стандартов	«Короткое замыкание» означает  короткое замыкание в сгоревшем предохранителе

18. Реле	нет	нет

3.6 Печатная плата

нет	нет

19. Электронные компоненты в сборе на печатной плате	нет	(а)				(1) Вероятность короткого замыкания можно исключить там, где можно исключить вероятность короткого замыкания самого компонента и при условии, что ни методика монтажа компонента, ни сама по себе печатная плата не уменьшают длину пути тока утечки и зазоров до величины, которые ниже номинально допустимых

Приложение 7

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Акт

полного технического освидетельствования лифта

заводской № ____, установленного по адресу:

____________________________________________________________________

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Мною, экспертом (специалистом) _______________________________________

(ФИО)

в присутствии представителя организации, смонтировавшей лифт, ___________

____________________________________________________________________

(должность, ФИО, наименование организации)

и представителя генподрядной строительной организации __________________

____________________________________________________________________

(должность, ФИО, наименование организации)

проведено полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с Требованиями устройства и безопасной эксплуатации лифтов (далее - ТУБЭЛ).

При освидетельствовании установлено:

1. Характеристика лифта:

тип, модель __________________________________________________________

номинальная грузоподъемность, кг ______________________________________

номинальная скорость м/с _____________________________________________

число этажей ________________________________________________________

2. Лифтовое оборудование соответствует  сведениям, указанным в паспорте лифта.

3. Установка лифта соответствует монтажному чертежу и ТУБЭЛ.

4. Лифт функционирует во всех режимах, в соответствии с приложенным руководством по эксплуатации.

5. Испытание, в соответствии с главой 11 ТУБЭЛ, лифт выдержал.

6. Комплект технической документации, поставленной с лифтом, соответствует пункту 5 ТУБЭЛ.

7. Акт на скрытые работы и протоколы в пункте 348 ТУБЭЛ имеются.

Результаты освидетельствования лифта

1. Лифт соответствует паспортным данным и Требованиям устройства и  безопасной эксплуатации лифтов.

2. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

Эксперт (специалист) __________________________________/______________/

(Штамп)              (Подпись)                     (ФИО)

Представитель организации, смонтировавшей лифт _________/______________/

(Подпись)               (ФИО)

Представитель генподрядной строительной организации _____/_____________/

(Подпись)          (ФИО)

Настоящий акт хранить с паспортом лифта.

Приложение 8

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Акт

приемки лифта в эксплуатацию

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель эксплуатирующей организации)_________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, ФИО, наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

представитель монтажной организации __________________________________

(должность, ФИО)

____________________________________________________________________

(наименование организации)

представитель генподрядной строительной организации ____________________

(должность,ФИО)

____________________________________________________________________

(наименование организации)

специалист, назначенный для технического обслуживания лифта ____________

____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

____________________________________________________________________

(наименование организации)

представитель Заказчика (при наличии) __________________________________

(должность, ФИО)

____________________________________________________________________

(наименование организации)

Государственный инспектор в области ________________________

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа Комитета, ФИО)

составила настоящий акт о приемке в эксплуатацию лифта, заводской №_______

установленного по адресу: _____________________________________________

____________________________________________________________________

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела проверку представленных документов:

1. Акта полного технического освидетельствования лифта;

2. документов по организации безопасной эксплуатации и контрольного осмотра лифта.

Результаты приемки лифта

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

2. Организация безопасной эксплуатации лифта соответствует Требованиям устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

Лифт сдали:

Уполномоченный представитель монтажной организации __________________

____________________________________________________________________

(подпись, ФИО)

Уполномоченный представитель

генподрядной строительной организации _________________________________

(подпись, ФИО)

Лифт приняли:

Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации_____________

____________________________________________________________________

(подпись, ФИО)

Специалист, назначенный для технического обслуживания лифта__________

____________________________________________________________________

(подпись, ФИО)

Запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию сделана в паспорте лифта.

Государственный инспектор области _______________________

________________________________________________________________________________

(Штамп)                                  (подписъ, ФИО)

Настоящий акт хранить с паспортом лифта.

Приложение 9

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Регистрационный № _____________, установленного по адресу: _____________

____________________________________________________________________

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Мною, экспертом (специалистом) _______________________________________

(ФИО)

в присутствии представителей __________________________________________

(должность, ФИО, наименование организации)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта в соответствии с Требованиями устройства и безопасной эксплуатации лифтов (далее - ТУБЭЛ).

При освидетельствовании установлено:

1. Размеры по установке лифтового оборудования находятся в пределах, регламентированных ТУБЭЛ.

2. Лифт функционирует во всех режимах в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. Испытание в соответствии с главой 11 ТУБЭЛ лифт выдержал.

Результаты освидетельствования лифта

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

2. Организация эксплуатации лифта соответствует Требованиям устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

Рекомендации:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Эксперт (специалист) ______________________________/__________________/

(штамп)                       (подпись)                  (ФИО)

С актом ознакомлен

_________________________________________________/__________________/

(должность)                                         (подпись)                     (ФИО)

Настоящий акт хранить с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования.

Приложение 10

к Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов

Допустимые размеры строительной части

при установке лифтов в существующих зданиях

1. Размеры в свету дверного проема для доступа в машинное помещение:

1) ширина не менее - 0,6 м;

2) высота не менее - 1,6 м.

2. Вход в машинное помещение допускается через люк, отвечающий требованиям пункта 61 ТУБЭЛ. При выходе из люка должна быть свободная площадка с размерами не менее 0,8×0,8 м, а также должны быть приняты меры, предотвращающие возможность падения людей (ограждения, перила и так далее).

3. Высота в свету зон обслуживания оборудования в машинном помещении не менее 1,6 м, высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования не менее 1,8 м.

4. Размеры зоны обслуживания (свободная площадка) перед расположенными в машинном помещении устройствами управления:

1) глубина, измеренная от наружной поверхности шкафа или панели не менее 0,6 м;

2) ширина не менее 0,45 м.

5. Ширина проходов к зонам обслуживания механического оборудования не менее 0,4 м.

6. Высота прохода к машинному и блочному помещениям не менее 1,8 м, при этом допускается местное уменьшение высоты (пороги, балки и другое) до 1,5 м.

7. При разнице в уровнях пола подхода к машинному (блочному) помещению и полом машинного (блочного) помещения не более 1,0 м, допускается установка скоб (скобы) с шагом 0,35 м на стене машинного (блочного) помещения со стороны открытия двери. При этом рядом со скобами должен быть установлен поручень высотой не менее 1,0 м над уровнем порога дверей.

8. Высота шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, должна быть такой, чтобы при противовесе, находящемся на полностью сжатых буферах, а над кабиной должно быть предусмотрено свободное пространство, достаточное для размещения «прямоугольного блока» с размерами не менее 0,35×0,6×0,7 м, лежащего на одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской, тяговые элементы и их крепления могут находиться в этом пространстве при условии, что тяговые элементы расположены на расстоянии, не превышающем 0,15 м, по крайней мере, от одной вертикальной поверхности «прямоугольного блока».

9. При нахождении кабины на полностью сжатых буферах, одновременно выполняются следующие условия:

1) в приямке предусматривается свободное пространство, достаточное для размещения «прямоугольного блока» с размерами не менее 0,4×0,6×0,9 м, лежащего на одной из своих граней;

2) зазор между дном приямка и самыми нижними частями кабины не менее 0,45 м. Зазор может быть уменьшен до 0,05 м в пределах измеренного по горизонтали расстояния 0,2 м между:

фартуком или деталями вертикально-раздвижной двери и примыкающей стеной (стенами) шахты;

самыми нижними частями кабины и направляющей.

Содержание

Глава 1	Глава 1. Общие положения	125

Глава 2	Общие требования к строительной части	130

Глава 3	Шахта	130

Параграф 1	Ограждение шахты	132

Параграф 2	Высота шахты лифта	134

Параграф 3	Приямок	135

Глава 4	Размещение оборудования	138

Параграф 1	Доступ к помещениям	138

Параграф 2	Машинное и блочное помещения

139

Параграф 3	Размеры	140

Параграф 4	Размещение оборудования лифтов без машинного помещения	142

Глава 5	Механическое оборудование лифтов	144

Параграф 1	Дверь шахты	144

Параграф 2	Двери с механическим приводом	144

Параграф 3	Направляющие устройства	148

Параграф 4	Лебедка

149

Параграф 5	Кабина	151

Параграф 6	Противовес и уравновешивающее устройство кабины	155

Параграф 7	Ловители	156

Параграф 8	Ограничитель скорости	157

Параграф 9	Буфера

159

Параграф 10	Тяговые элементы и подвеска	161

Глава 6	Электрическое оборудование лифтов	163

Параграф 1	Общие требования	163

Параграф 2	Электропривод лифта	165

Параграф 3	Виды и система управления	167

Параграф 4	Электрические устройства и цепи безопасности	173

Параграф 5	Электропроводка и электрооборудование	180

Параграф 6	Освещение и розетки питания	181

Глава 7	Грузоподъемность. Вместимость кабины	183

Глава 8	Выдача разрешения на применение лифтов	184

Глава 9	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт	185

Глава 10	Регистрация и ввод

лифта в эксплуатацию	185

Глава 11	Техническое диагностирование и обследование лифтов	187

Глава 12	Эксплуатация лифта	193

Параграф 1	Обучение и аттестация обслуживающего персонала	194

Глава 13	Диспетчерский контроль за работой лифта	195

Глава 14	Порядок расследования аварий и несчастных случаев	196

Глава 15	Заключительные положения	197

Приложение 1	Паспорт лифта	198

Приложение 2	Требования к размерам отверстий в ограждении движущихся частей механизмов в зависимости от расстояния между ограждением и движущимися частями	204

Приложение 3	Порядок проведения испытаний стеклянных панелей на удар маятником	205

Приложение 4	Порядок проведения испытаний узлов безопасности	210

Приложение 5	Нормы браковки стальных канатов	227

Приложение 6	Электронные компоненты. Предотвращение отказов	230

Приложение 7	Акт полного технического освидетельствования лифта	236

Приложение 8	Акт приемки лифта в эксплуатацию	238

Приложение 9	Акт периодического технического освидетельствования лифта	240

Приложение 10	Допустимые размеры строительной части

при установке лифтов в существующих зданиях	242

Содержание	244